МЕТОДИЧЕСКОЕ   ПОСОБИЕ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ОРГАНИЗАЦИЙ

Баюнов Юрий Степанович

Методическое пособие по обеспечению пожарной безопасности организаций.

СПб: ООО "Кварта", 2007-100 с. ISBN 5-85871-193-6

Методическое пособие содержит общие требования законодательных и нормативно-правовых актов по обеспечению пожарной безопасности, а также раскрывает всю организационную деятельность предприятий, организаций, учреждений (в дальнейшем организаций) по разработке пакета организационно-распорядительных документов в целях обеспечения их пожарной безопасности и созданию надлежащего противопожарного режима в соответствии с существующими на сегодняшний день требованиями.

Предназначено для собственников имущества, лиц уполномоченных владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителей и должностных лиц организаций различных форм собственности, видов деятельности и ведомственной принадлежности, лиц в установленном порядке назначенных ответственными за обеспечение пожарной безопасности, а также для инженерно-технических работников отделов охраны труда организаций, специалистов пожарной охраны, преподавателей и слушателей пожарно-технических учебных заведений и широкого круга читателей.

Издание пятое, дополненное и переработанное, согласовано с Главным Управлением МЧС Российской

Федерации по Санкт-Петербургу.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Часть I.

Пожарная опасность	      5

- Общие понятия	      5

- Основные показатели пожарной опасности

- Пожары - тревожная реальность	      9

- Причины гибели людей на пожарах и меры защиты	    10

Часть II.

Пожарная безопасность. Законодательные и нормативно-правовые
документы по пожарной безопасности	     14

2.1.	Общие требования	     14

2.2.Обязанности и ответственность в области пожарной
безопасности	    19

Часть III.

Деятельность администрации организаций по обеспечению

пожарной безопасности	    22

- Обеспечение объекта системами и средствами противопожарной
защиты	    22

- Разработка пакета организационно-распорядительных
документов. Методические рекомендации	    23

Приложение 1. Методические рекомендации по разработке

инструкций по пожарной безопасности	     27

Приложение 2. Методические рекомендации по составлению плана
эвакуации людей в случае пожара	    36

Часть IV.

Сборник макетов организационно-распорядительныхдокументов по

пожарной безопасности для организации	    51

Макет № 1. «Приказ об организации работы по обеспечению

пожарной безопасности»	    51

Макет № 2. «Положение об организации работы по обеспечению
пожарной безопасности в организации»	     56

Макет № 3. «Инструкция №2 ответственному лицу за обеспечение
пожарной безопасности»	    63

Макет № 4. «Положение об организации обучения и проверки знаний

по пожарной безопасности рабочих и служащих»	    70

Макет № 5. «Инструкция №1 о мерах пожарной безопасности в

организации»	    87

Макет № 6. «Табель пожарного боевого расчета по тушению пожара»...    94
Макет № 7. «Положение о пожарно-технической комиссии в органи-
зации»	    96

Макет № 8. «Рекомендуемые макеты табличек»	   100

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время каждая организация в целях обеспечения пожарной безопасности разрабатывает различные организационно-распорядительные документы: приказы, положения, инструкции и т.п. устанавливающие соответствующий их пожарной опасности противопожарный режим и определяющие действия работников при обнаружении пожаров.

Отсутствие единого перечня необходимых для объектов организационно-распорядительных документов и требований к их содержанию, оформлению привело к тому, что каждый разработчик действовал по своему усмотрению.

В результате сложилось такое положение, что одинаковые по своему функциональному назначению организации разрабатывают различные по объему, форме, а иногда и содержанию пакеты документов, определяющих организацию работы по обеспечению пожарной безопасности.

Предлагаемое методическое пособие позволит устранить имеющиеся недостатки в организации создании приказов, инструкций, других организационно-распорядительных документов по пожарной безопасности, повысить их качество.

Сборник подготовлен на основе требований действующих законодательных и нормативных актов по пожарной безопасности в рамках реализации Закона Российской Федерации «О пожарной безопасности» от 21.12.94 г. № 69-ФЗ, с учетом изменений и дополнений.

ЧАСТЫ

Пожарная опасность 1.1. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ

Пожарная опасность (пожароопасность) - возможность возникновения и/или развития пожара.

Пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

Горение - это химическая реакция окисления, сопровождающаяся выделением большого количества тепла и свечением. В зависимости от скорости процесса, горение может происходить в форме горения и взрыва.

Взрыв - частный случай горения, протекающего мгновенно, с кратковременным выделением значительного количества тепла и света.

Для возникновения и развития пожара необходимо три условия ("треугольник огня")

1- горючая среда

2- источник зажигания                          3 – условия развития пожара

Горючая среда - это горючие вещества и окислитель. Горючими считаются вещества, материалы, оборудование, строительные конструкции и т.п., способные загораться от источника огня и самостоятельно гореть после его удаления. Горючие вещества могут быть в трех агрегатных состояниях: жидком, твердом и газообразном.

Окислителем обычно бывает кислород воздуха. Чтобы началось горение, горючая среда должна быть нагрета до определенной температуры при помощи источника зажигания.

Источник зажигания - средство энергетического воздействия, инициирующее возникновение горения. Источник зажигания должен обладать энергией (температурой), достаточной для возникновения горения, и должен быть внесен в горючую среду или находится на расстоянии, близком для ее воспламенения.

Существует 4 группы источников зажигания:

- открытый огонь;

- тепловое проявление электрической энергии;

- тепловое проявление механической энергии;

- тепловое проявление химической реакции.

Условия (пути) развития пожара - это отсутствие препятствий огню, дыму из-за слабого уровня противопожарной защиты объекта:

-	отсутствие   средств   пожаротушения   и   соответствующих
видов пожарной техники;

-отсутствие автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, оповещения людей о пожаре;

-	отсутствие  огнезащитной  обработки  (пропитки)  горючих
конструкций, материалов;

-	отсутствие противопожарных преград, разрывов, огнезадерживающих устройств и т.п.

При отсутствии условий развития пожара, он может возникнуть, но не получить своего дальнейшего распространения.

Вершины «треугольника огня» влияют на степень пожарной опасности объекта, помещения, технологического процесса. Например, чем больше горючей среды, источников зажигания, условий развития огня, тем выше уровень пожарной опасности, т.е. возможно возникновение и развитие пожара в любое время.

Чаще всего на объекте мы встречаемся с наличием всех трех условий (вершин «треугольника огня»), но пожара нет. Это можно объяснить тем, что все факторы возникновения и развития пожара не соединены друг с другом и между ними нет определенной связи и взаимозависимости. Там, где много горючей среды и есть чему гореть -нет источника зажигания, или там, где имеются (возникают) источники зажигания с достаточной энергией - нет их контакта с горючей средой и т.д. Значит, исключить возможность возникновения пожара можно путем разрыва связей треугольника, определяющего пожарную опасность объекта или исключением одного из трех условий. Это используется во всем мире для предупреждения пожара и борьбы с огнем.

Огонь обычно гасится при:

-	прекращении доступа кислорода к горящему веществу, материалу;

-	охлаждении вещества до температуры, при которой огонь не возможен;

-удалении горючих материалов из огня.

Из этого следует, что возникновение и продолжение горения возможно при определенном количественном соотношении горючего вещества (топлива) и кислорода (воздуха), а также при определенной температуре и тепловой энергии источника зажигания.

Различают два вида горения: полное - при достаточном или избыточном количестве кислорода и неполное - при недостатке кислорода. При неполном горении обычно образуются едкие и ядовитые горючие и взрывоопасные продукты: окись углерода, спирты, кислоты, альдегиды.

При пожаре в помещении, куда не поступает кислород, а окна и двери закрыты, огонь будет слабеть и погаснет после того, как имеющийся. кислород будет израсходован. Открывать дверь такого помещения нужно с соблюдением определенных мер безопасности.

1.2.ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

Пожарная опасность веществ и материалов определяется целым набором показателей, отображающих взрывопожароопасность на различных стадиях процесса горения. Число этих показателей зависит также от агрегатного состояния вещества. Основными из них являются:

1.2.1.	Для твердых горючих веществ и материалов:
Температура воспламенения (teoc.) - температура горючего вещества, при которой оно выделяетгорючие пары или газы с такой
скоростью, что после воспламенения их от источника зажигания
возникает устойчивое горение.

Температура самовоспламенения (tee.) - самая низкая температура горючего вещества, при которой происходит резкое увеличение скорости экзотермических реакций, заканчивающееся возникновением пламенного горения.

Температура тления (ггл.) - самая низкая температура вещества (материалов, смеси), при которой происходит резкое увеличение скорости экзотермических реакций, заканчивающееся возникновением тления.

1.2.2.	Для горючих жидкостей:

Температура вспышки (teen.) - самая низкая (в условиях специальных испытаний) температура горючего вещества, при которой над его поверхностью образуются пары и газы, способные вспыхивать от источника зажигания, но скорость их образования еще недостаточна для последующего горения.

Горючая жидкость (ПК) - жидкость, способная самостоятельно гореть после удаления источника зажигания и имеющая температуру вспышки выше 61°С.

Горючие жидкости с температурой вспышки выше 61 °С относятся к пожароопасным, но, нагретые в условиях производства до температуры вспышки и выше, относятся к взрывоопасным.

Легковоспламеняющаяся жидкость (ЛВЖ) - жидкость, способная самостоятельно гореть после удаления источника зажигания и имеющая температуру вспышки не выше 61°С. К взрывоопасным относятся ЛВЖ, у которых температура вспышки не превышает 61°С, а давление паров при температуре 20 С составляет менее 100 Па (около 1 ат).

    - Для горючих пылей, волокон, газов, паров ЛВЖ:

    - Верхний и нижний концентрационные пределы воспламенения

(Свпв; Снпв) - соответственно максимальная и минимальная концентрация горючих газов, паров ЛВЖ, пыли или волокон в воздухе, выше и ниже которых взрыва не произойдет даже при возникновении источника инициирования взрыва.

Горючие газы относятся к взрывоопасным при любых температурах окружающей среды.

Горючие пыль и волокна относятся к взрывоопасным, если их нижний концентрационный предел воспламенения не превышает 65г/м2.

Горючие пыль и волокна относятся к пожароопасным, если их нижний концентрационный предел воспламенения больше 65 г/м3.

1.2.4.	Для помещений:

а) категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности

(А; Б; В1-В4; Г; Д) по НПБ105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;

б) класс зоны помещений по ПУЭ (взрывоопасные B-I; В-la; В-16; В-1г; В-1; В- II; В -Па); (пожароопасные зоны П-I; П-П; П- Па; П-1П).

1.2.5.	Для горючих строительных материалов:

а)	по горючести строительные материалы подразделяются на
четыре группы:

- Г1 - слабогорючие;

- Г2 - умеренногорючие;

- ГЗ - нормальногорючие;

- Г4 - сильногорючие.

б)	по воспламеняемости на три группы:

- В1 - трудновоспламеняемые;

- В2 - умеренновоспламеняемые;

- ВЗ - легковоспламеняемые;

в)	по распространению пламени по поверхности на четыре
группы:

-РП1 -распространяющие;

- РП2 - слабораснространяющие;

- РПЗ - умереннораспространяющие;

- РП4 - сильнораспространяющие.

Эти показатели определяются только для слоев кровли, полов, ковровых покрытий.

г)	по дымообразующей способности на три группы:

- Д1 - с малой дымообразующей способностью;

- Д2 - с умеренной дымообразующей способностью;

- ДЗ - с высокой дымообразующей способностью;

д)	по токсичности продуктов горения на четыре группы:

- Т1 - малоопасные;

- Т2 - умеренноопасные;

- ТЗ - высокоопасные;

- Т4 - чрезвычайно опасные.

1.2.6.	Для строительных конструкций:

а)	предел огнестойкости устанавливается по времени (в минутах)
наступления одного или последовательно нескольких, нормированных
для данной конструкции, признаков предельных состояний:

- потеря несущей способности (R);

- потеря целостности (Е);

- потеря теплоизолирующей способности (i);

б)	класс пожарной опасности:

- КО - непожароопасные;

- К1 - малопожароопасные;

- К2 - умереннопожароопасные;

- КЗ-   пожароопасные.

1.2.7.	Для зданий:

а)	степень огнестойкости (I, II, Ш, IV, V) определяется
огнестойкостью его строительных конструкций;

б)	класс конструктивной пожарной опасности здания (СО, Cl, C2,СЗ) определяется степенью участия строительных конструкций в развитии пожара и образовании его опасных факторов;

в)	класс функциональной пожарной опасности здания и его частей (Ф1, Ф2, ФЗ, Ф4, Ф5) определяется их назначением и особенностями размещаемых в них технологических процессов.

Примечание: п. п. 5.3-5.11; 5.18*; 5.19; 5.21*

СНиП 21-01-97*

«Пожарная безопасность зданий и сооружений»

1.3.  ПОЖАРЫ - ТРЕВОЖНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Тяжелая обстановка, складывающаяся в борьбе с пожарами в России, ухудшается с каждым днем. Статистика свидетельствует, что за последние 5-7 лет ежегодные темпы роста количества пожаров составляют около 2 процентов, гибели людей — около 5 процентов.

Ежедневно в России происходит свыше 800 пожаров на которых гибнет около 50 человек.

Сегодня в России в среднем за год происходит около 300000 пожаров, потери от них достигают астрономической цифры - 60 млрд. рублей, число погибших выросло до 20000 человек (из них -750 дети), что составляет третью часть от погибших за год в результате пожаров на планете.

Серьезность проблемы становится особенно очевидной при сопоставлении соответствующей российской и зарубежной статистики. Относительные людские потери от пожаров в России в 3-11 раз выше, чем в развитых странах мира. И, что особенно тревожит, если там этот показатель ежегодно снижается, как в США, или остается достаточно стабильным, как в Японии, то в России он резко нарастает.

Это вызвано отсутствием должных затрат на обеспечение пожарной безопасности. Доля затрат на борьбу с пожарами в ВНП составляет 0,17%, что в 3-9 раз меньше, чем в развитых странах. Еще разительнее контрасты в области пожарной охраны. Затраты на ее содержание в России в 12 раз меньше, чем ущерб от пожаров. В других странах на пожарную охрану расходуются суммы вполне сопоставимые с потерями от пожаров. Так, например, в США ежегодные потери от пожаров составляют около 21 млрд долларов, а затраты на пожарную охрану превышают 39 млрд. Во многом именно поэтому эти потери удерживаются на уровне, близком к минимально возможному.

Не менее сложное положение по борьбе с пожарами сложилось в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

За последние 5 лет в городе и области произошло 71086 пожаров, гибель людей составила 3890 человек, из них более 80 детей.

В среднем в год в городе и области происходит около 15000 пожаров, гибнет свыше 700 человек. За этими цифрами кроется огромный материальный ущерб, десятки остановившихся производств, множество безвозвратно утерянных ценностей, в том числе - памятники нашей культуры и истории, тысячи оставшихся без крова и имущества людей.

Не справедливо было бы не отметить, что после передачи пожарной охраны в МЧС и улучшения ее финансирования, началось снижение роста количества пожаров и гибели людей во многих регионах России.

Пожарная охрана делает все от нее зависящее для своевременного прибытия по каждому вызову, однако в условиях современного города иногда это становится невыполнимой задачей. Новые растущие районы оказались не обеспеченными пожарными частями. Значительно увеличился радиус выезда уже существующих частей и время следования дежурных караулов к месту пожара. Сегодня средняя скорость транспортного средства в центре города составляет 30 км/ч, и пожарные автомобили во избежание аварийных ситуаций, вынуждены двигаться с такой же скоростью. В этих условиях многое зависит от правильности действий, при возникновении пожара, самих граждан, уровня их подготовленности.

Однако, как показывает практика, среди населения распространено совершенно искаженное представление о реальных проблемах, сложности и социальной значимости пожарной безопасности, работе противопожарной службы. Уровень пожарно-технических знаний населения крайне низок, навыки самозащиты от пожаров отсутствуют. Как результат - свыше 80% смертельных случаев наступает до прибытия пожарных.

Как свидетельствует статистика, свыше 60% пожаров происходит вследствие незнания и невыполнения гражданами требований пожарной безопасности. Об этом свидетельствуют причины возникновения пожаров по городу и области. Основными из них за последние 5 лет являются:

- Неосторожное обращение с огнем — 46,9 % .

- Неисправность электрооборудования - 14,9% .

- Неосторожность при курении - 14,2 %.

- Нарушение правил эксплуатации электроприборов - 3,7 %.

- Поджоги-2,1%.

- Нарушение правил производства огневых работ - 1,2 %.

- Детская шалость с огнем -1,2 %.

Наибольшее количество пожаров происходит в жилых домах - свыше 80% от их общего числа. Именно в жилье наиболее ощутимы социальные потери, где ежегодно погибает до 16000 человек.

1.4. ПРИЧИНЫ ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ НА ПОЖАРАХ И МЕРЫ ЗАЩИТЫ.

Пожары - как и любое проявление необузданной стихии – всегда несут с собой разрушения и смерть. Но особенно тяжелыми последствиями отличаются те из них, которые вспыхивают в общественных, жилых зданиях с массовым пребыванием людей.

Так только 4 пожара в 70-х годах в гостиницах и отелях привели к гибели 376 человек. В 1999 году на 4 пожарах в общественных зданиях в России погибло 115 человек, а на 2 пожарах в школах в 2003 году погибло 52 ребенка, так и не познав жизни, не насладившихся ею.

Гибель людей на пожарах во многом обусловлена отсутствием противопожарных знаний и навыков у российских граждан. Люди зачастую не знают не только элементарных правил пожарной безопасности, но даже номера телефона ближайшей пожарной части. Не говоря уже о действиях в начальный момент развития пожара до прибытия подразделений пожарной охраны, о способах самоспасения в экстремальной ситуации. Особенно это характерно для жилых домов

где происходит наибольшее количество пожаров с гибелью людей.

Что же является причиной гибели людей на пожаре? Что нужно знать о пожаре, чтобы остаться в живых?

1. Пожар ослепляет, Вы не можете видеть в огне.

Если Вы никогда не испытывали реальных факторов пожара, Вы будете в состоянии полного шока.

К своему ужасу Вы узнаете, что при настоящем пожаре Вы не можете ничего видеть. Пламя делает все черным. Оно не несет света. Ничего не видно, только жар и пепел, страшная темнота. Вы совершенно не можете ориентироваться, не можете найти знакомлю Вам дверь выхода. Полная потеря ориентации вследствие паники. Пожар черный как ночь, что и приведет к неминуемой гибели.

Для того чтобы избежать этого, используют в зданиях:

- аварийное освещение;

- светоуказатели «эвакуационный (запасной) выход»;

- знаки пожарной безопасности, используемые на путях эвакуации,
в том числе светящиеся в темноте;

- электрические фонари.

2. Убивает дым и газ, а не пламя.

Современная квартира буквально начинена предметами: и материалами, которые при горении в огромных количествах выделяют более 70 видов токсичных веществ (окись углерода, углекислый таз, дифосген, фосген, цианистый водород и др.). Несколько вдохов в такой атмосфере - и человека уже не спасти.

В основном люди гибнут не от огня или обрушившихся конструкций, а от дыма и недостатка кислорода. Причем более половины пострадавших от дыма гибнет на месте пожара. 42% пострадавших от оставшихся в живых, получают тяжелые отравления, каждый третий из них умирает в больнице не приходя в сознание. Около 70% от всех погибших на пожаре умирают от воздействия дыма, причем скорость его распространения велика: 2-3 минуты коридор, 1-1,5 минуты лестничная клетка десятиэтажного здания.

Самое опасное, если пожар возникает в жилом доме среди ночи. Вы думаете, что проснетесь и начнете действовать? Однако страшный факт состоит в том, что Вы не проснетесь от запаха дыма. От него Вы только еще крепче заснете. Вы впадаете в глубокий сон, как если бы находились под наркозом. Вы не можете двигаться. Дым омертвляет Ваш мозг.

Девяносто процентов людей, которых находят пожарные в дыму, выглядят так, как будто они спали.

Если Вы находитесь в помещении, наполненном дымом, Вы не только ничего не можете видеть, но и не можете дышать. Это подобно тому, если Вы тонете и голова под водой. Вам страшно. Вы забываете все, что как Вам казалось, знаете о пожаре. Вы теряетесь, впадаете в панику, ведете себя непредсказуемо, т.к. не готовы психологически к подобной экстремальной ситуации.

Для борьбы с дымом используются:

-	незадымляемые лестничные клетки (за счет подпора воздуха или   поэтажных входов через воздушную наружную зону по балконам или лоджиям);

- удаление дыма из помещений, коридоров через автоматически открывающиеся клапаны дымоудаления за счет включения мощных вытяжных вентиляторов;

- установка в коридорах на лестничных клетках дверей самозакрывающихся с уплотненными притворами, препятствующими распространению дыма;

-	устройство системы автоматической пожарной сигнализации (дымовые и тепловые датчики, кнопки ручной пожарной сигнализации, звонки пожарной тревоги, станции пожарной сигнализации);

- системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией;

- средства индивидуальной защиты органов дыхания при пожаре (сизой;

-	автономные пожарные извещатели, работающие от батарейки для квартир жилых домов;

-	групповые   и   индивидуальные   спасательные   комплекты, веревочные лестницы.

3. Жар от огня способен вызвать мгновенную гибель.

Жар страшен. Он убивает. Один только жар вызывает смертельный исход в течение считанных секунд. Это очень трудно описать словами. При 65°С Ваше тело перестает функционировать, легкие буквально испаряются, человек теряет сознание.

В комнате пожар продолжительностью чуть больше одной минуты создает температуру в слое дыма 370°С. Если незащищена голова, то наступает мгновенная смерть. Вверху температура и концентрация дыма еще выше. Когда в комнате будет гореть все, что может гореть - жар достигнет своего апогея. Сам дым готов к взрыву, кажется, все строение взлетит на воздух. В таком жаре нет шансов остаться в живых.

4. Пожар не оставляет на раздумье времени. Нужно успеть вырваться из огня.

Большинство людей думают, что у них остается время при пожаре. Но это не так, при пожаре нет времени.

Пожар начинается в мусорной корзине. Он остается незамеченным. Через минуту загорается диван, и дым начинает заполнять комнату. Температура растет. Через две минуты человек может потерять сознание.

Через три минуты вся комната в огне. Уже никто не может остаться в живых. Через четыре минуты коридоры станут непроходимыми. Требуется всего лишь 5 минут, чтобы пожар внутри дома вызвал гибель всех его обитателей. Итак, от 3-х до 5-ти минут и конец всему! Оказывается при пожаре время может стать Вашим худшим врагом.

Сколько времени требуется, чтобы остаться в живых при пожаре на кухне? Большинство людей думают, что у них 10 минут. А на самом деле через 30 секунд огонь станет неуправляемым. Нужно успеть выскочить, не задерживаясь и не думая о вещах, закрыть за собой дверь (но не на замок) и сообщить в пожарную охрану.

Для того, чтобы успеть эвакуироваться, существует незыблемое правило: в детских учреждениях детей младших групп, дошкольного возраста не одевают, а заворачивают в одеяло и выносят из опасной зоны. Учащихся школ выводят под руководством преподавателей или воспитателей, которые несут персональную ответственность за группу детей, с которой они занимались. В гостиницах для быстрой эвакуации запрещают упаковывать чемоданы и т.п.

5. При пожаре возможно возникновение паники.

Люди теряются в панике и ведут себя непредсказуемо. Порой при возникновении паники гибнет больше людей, чем от опасных факторов пожара. Совершенно очевидно, что человек, психологически подготовленный обученный в подобной экстремальной ситуации, вел бы себя иначе.

Так, при пожаре 25.02.97г в гостинице "Россия" г. Москва, паника нарастала. Две женщины стояли сцепившись руками и натурально выли ухватившись за наскоро скрученный жгут из-под одеял и штор. Такая сцепка не выдержала двойной нагрузки - погибли они почти сразу, но это не остановило других.

В 22-этажном горящем корпусе, наверху, в ресторане под самой крышей около 200 человек почуяли запах гари, но лестницы и коридоры уже были отрезаны сплошной смертельной завесой. Попытка самого отчаянного пробиться вниз окончилась трагически, но это также не остановило других.

6. Гибель людей на пожарах во многом обусловлена

отсутствием элементарных противопожарных знаний

и навыков самозащиты у населения.

Статистика показывает, что большинство людей не думают о пожарах, не заботятся о безопасности своего жилья, пренебрегают собственной безопасностью и здоровьем близких. Об этом свидетельствует отсутствие огнетушителя, который позволил бы без проблем потушить начавшийся пожартелевизора, электроприбора, жира, масла на кухне людям преклонного возраста, школьникам. Практически единицы граждан обеспечили свои квартиры имеющимися в продаже автономными пожарными извещателями, работающими от обычной батарейки. Они устанавливаются в прихожей, на кухне, в комнате и при появлении дыма издают резкий звук—достаточно громкий, чтобы привлечь внимание, разбудить спящих. К сожалению, в обществе налицо явная недооценка значений реальности угрозы пожара, его опасных факторов. Свидетельство тому - наше отношение к балконам, лоджиям жилых домов. Большинство из них остеклены, закрыты наглухо люки аварийных лестниц балконов, заложены проемы для перехода по лоджиям, в простенках установлена мебель. Все это не позволит самостоятельно эвакуироваться на не горящий этаж, отстояться за простенком балкона или лоджии при пожаре в квартире, если вы не смогли ее вовремя покинуть или из-за блокирования дымом основной эвакуационной лестницы. В этом случае шансов на то, чтобы выжить до прибытия подразделений пожарной охраны будет мало, особенно для тех, кто сегодня не думает об этом, не имеет средств индивидуальной защиты органов дыхания, или веревочной лестницы, спасательного комплекта для эвакуации через балконы, лоджии, окна, электрического фонаря, а также игнорирует проведение дома противопожарных тренировок, как это делают граждане развитых зарубежных стран.

ЧАСТЬ П.

Пожарная безопасность.

Законодательные и нормативно-правовые документы

по пожарной безопасности.

2.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

Для обеспечения пожарной безопасности организаций, объектов1 необходимо выполнять определенные требования пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности Законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

Пожарная безопасность организаций обеспечивается требованиями следующих законодательных, нормативно-правовых актов и организационно-распорядительных документов:

2.1.1 Федеральный Закон Российской Федерации о пожарной безопасности от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ. (с учетом изменений).

2.1.2.	Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03.

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования.»

- Отраслевые и региональные правила пожарной безопасности, а также другие нормативные документы, утвержденные в установленном порядке.

- Организационно-распорядительные документы по обеспечению пожарной безопасности на объекте (приказы, инструкции,положения и др.).

Рассмотрим значение каждого из них.

2.1.1. Федеральный Закон Российской Федерации «О пожарной безопасности»

определяет общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской федерации, регулирует отношение в этой области между органами государственной власти, местного самоуправления, учреждениями, организациями, крестьянскими) хозяйствами, иными юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности (далее организации), а также между общественными объединениями, должностными лицами, гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами без гражданства (далее граждане). Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства. Закон гарантирует права граждан и руководителей организаций в области пожарной безопасности. Граждане имеют право на:

- защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара;

- возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, установленном действующим законодательством;

- участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью и имуществу;

- получение информации по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны;

- участие в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке в деятельности добровольной пожарной охраны.

Руководители организации имеют право:

- создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном порядке подразделения пожарной охраны, которые они содержат за счет собственных средств;

- вносить в органы государственной власти и органы местного самоуправления    предложения    по    обеспечению    пожарной безопасности;

- проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, происшедших в организации;

- устанавливать меры социального и экономического стимулирования обеспечения пожарной безопасности;

- получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны.

2.1.2 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации устанавливают требования пожарной безопасности на территории Российской Федерации и являются обязательными для исполнения всеми органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, учреждениями, иными юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности (далее - организации), их должностными лицами, гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами без гражданства (далее - граждане), а также их объединениями.

Правила регламентируют общие положения и организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, устанавливают требования пожарной безопасности к территориям, зданиям, сооружениям, помещениям, электроустановкам, системам отопления и вентиляции, другим видам инженерного оборудования, сетям противопожарного водоснабжения, установкам пожарной сигнализации, пожаротушения, системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, противодымной защиты, содержанию пожарной техники и первичных средств пожаротушения, а также определяют порядок действий при пожаре.

Конкретные требования пожарной безопасности к организации (объекту) должны устанавливать организационно-распорядительные документы, разработанные администрацией на основе Закона и Правил, с учетом специфики объекта, имеющихся систем и средств его противопожарной защиты.

2.1.3. ГОСТ 12.1.004-91 "Пожарная безопасность. Общие требования" устанавливает общие требования к системам обеспечения пожарной безопасности объектов разного назначения и является обязательными при разработке нормативных и нормативно-технических документов при проектировании, реализации проектов и эксплуатации объектов,

Согласно ГОСТ пожарная безопасность объектов должна обеспечиваться системами предотвращения пожара: предотвращение образования горючей среды и (или) предотвращение образования в горючей среде (или внесение в нее) источников зажигания, а также системами противопожарной защиты (ограничение распространение пожара и его быстрая локализация).

При этом важную роль играют перечисленные в ГОСТ 12.1.004-91 организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Предотвращение образования горючей среды должно обеспечиваться одним из следующих способов или их комбинаций:

Максимально возможное применение негорючих и трудногорючих материалов и веществ.

Уменьшение массы и (или) объема горючих веществ и материалов, находящихся одновременно в помещении или на открытых площадках (по площади, объему, весу).

Устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры.

Периодическая очистка территории, на которой располагается объект, помещений, коммуникаций, аппаратуры от горючих отходов, отложений пыли, пуха и т.п.

Удаление пожароопасных отходов производства.

Замена легковоспламеняющихся и горючих жидкостей на пожаробезопасные технические моющие средства.

Поддержание температуры и давления среды, при которых распространение пламени исключается.

Изоляция горючей среды (применением изолированных отсеков, камер, кабин и т.п.).

Поддержание безопасной концентрации среды в соответствии с нормами, правилами и другими нормативно-техническими, нормативными документами и правилами безопасности (вне пределов воспламенения горючих газов, паров, взвесей и (или) окислителя).

Достаточная концентрация флегматизатора в воздухе защищаемого объема (его составной части). Максимальная механизация и автоматизация технологических процессов, связанных с обращением горючих веществ.

Установка пожароопасного оборудования по возможности в изолированных помещениях или на открытых площадках. Применение устройств защиты производственного оборудования с горючими веществами от повреждений и аварий, установка отключающих, отсекающих и других устройств.

Предотвращение образования в горючей среде источников зажигания должно достигаться применением одним из следующих способов или их комбинапий:

Применение машин, механизмов, оборудования, устройств, при эксплуатации которых не образуются источники зажигания.

Применение электрооборудования соответствующего пожароопасной и взрывоопасной зонам, группе и категорий взрывоопасной смеси по ПУЭ.

Применение в конструкции быстродействующих средств защитного отключения возможных источников зажигания.

Применение технологического оборудования, процесса, удовлетворяющего требованиям электростатической искробезопасности.

Устройство молниезащиты зданий, сооружений и оборудования.

Поддержание температуры нагрева поверхности машин, механизмов, оборудования, устройств, веществ и материалов, которые могут войти в контакт с горючей средой, ниже предельно допустимой, составляющей 80% от наименьшей температуры самовоспламенения горючего.

Исключение возможности появления искрового разряда в горючей среде с энергией равной и выше минимальной энергии зажигания.

Применение неискрящего инструмента при работе с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими газами.

Ликвидация условий для теплового, химического и (или) микробиологического самовозгорания обращающихся веществ материалов, изделий и конструкций. Выполнение требований пожарной безопасности по совместному хранению веществ и материалов.

Устранение контакта с воздухом пирофорных веществ.

Выполнение требований правил пожарной безопасности и установленного противопожарного режима2 исключающих возможность возникновения пожара от источников зажигания.

Противопожарная зашита (ограничение распространения пожара) должно достигаться применением одного из следующих способов или их комбинаций:

Устройство противопожарных преград.

Установление предельно допустимых площадей противопожарных отсеков и секций, а также этажности зданий и сооружений, но не более определенных нормами.

Устройство аварийного отключения и переключения установок и коммуникаций.

Применение средств, предотвращающих или ограничивающих разлив и растекание жидкостей при пожаре.

Применение огнепреграждающих устройств в оборудовании.

Применение средств пожаротушения и соответствующих видов пожарной техники.

Применение установок автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения.

Применение основных строительных конструкций и материалов, в том числе используемых для облицовки конструкций с нормированными показателями пожарной опасности.

'Противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства, и (или) содержания помещений, территорий, обеспечивающие предупреждение нарушений требований пожарной безопасности и тушение пожаров.

Применение пропитки конструкций объектов антипиренами и нанесение на их поверхности огнезащитных красок (составов).

Организация своевременного оповещения и эвакуации людей с помощью технических средств, включая автоматические. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты людей от опасных факторов пожара.

Применение систем противодымной защиты.

Организационно-технические мероприятия.

Организация пожарной охраны, организация ведомственных служб пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации и норм. Паспортизация веществ, материалов, изделий, технологических процессов, зданий и сооружений объектов в части обеспечения пожарной безопасности.

Привлечение общественности к вопросам обеспечения пожарной безопасности.

Организация обучения работающих правилам пожарной безопасности на производстве, а населения - в порядке, установленном правилами пожарной безопасности соответствующих объектов, пребывания людей.

Разработка и реализация норм и правил пожарной безопасности, инструкций о порядке работы с пожароопасными веществами и материалами, о соблюдении противопожарного режима и о действии людей при возникновении пожара.

Разработка мероприятий по действиям администрации, рабочих, служащих и населения на случай возникновения пожара и организации эвакуации людей.

Изготовление и применение средств наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности.

Порядок хранения веществ и материалов, тушение которых недопустимо одними и теми же средствами, в зависимости от их физико-химических и пожароопасных свойств. Нормирование численности людей на объекте по условиям безопасности их при пожаре.

Основные виды, количество, размещение и обслуживание пожарной техники. Применяемая техника должна обеспечивать эффективное тушение пожара, быть безопасной для природы и людей.

2.1.4. Отраслевые и региональные правила пожарной безопасности, а также нормативные документы, утвержденные в установленном порядке и обеспечивающие пожарную безопасность объектов не должны снижать требований правил пожарной безопасности в Российской Федерации и в обязательном порядке учитываются при разработке систем предотвращения пожара и противопожарной защиты.

2.1.5.Организационно-распорядительные документы по обеспечению пожарной безопасности наобъекте (приказы положения, инструкции и др.) определяют и устанавливают всю деятельность администрации3 по созданию соответствующего пожарной опасности организации противопожарного режима.

Более подробно об этом изложено в части III настоящего пособия.

2.2. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Закон и правила вместе взятые определяют обязанности у граждан, руководителей организации в области пожарной безопасности.

2.2.1 Обязанности граждан, работников организаций в области пожарной безопасности.(ст. 34 закона и п.п.18; 109 ППБ 01-03)

Работники организации, а также граждане обязаны:

- соблюдать на производстве и в быту требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарныйрежим;

- выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися (ЛВЖ) и горючими (ГЖ) жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами       и
оборудованием;

- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;

- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;

- выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц Государственного пожарного надзора, проводить обследования и проверки, принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и  пресечения  их нарушений;

- иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, утвержденными соответствующими органами местного самоуправления.

2.2.2. Обязанности руководителей организации в области пожарной безопасности/ст. 37 закона и п.п. 4-10; 13-17;19-20;110 ППБ 01-03)

Руководители организации, а также собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители и должностные лица организации, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности обязаны:

- назначить приказом лиц, ответственных за пожарную безопасность отдельных территорий, зданий, сооружений, помещений, цехов, участков, технологического оборудования и процессов, электросетей и т.п., а также за эксплуатацию и исправное техническое состояние систем и средств противопожарной защиты;

- обеспечить разработку инструкций о мерах пожарной безопасности для каждого взрывопожароопасного, пожароопасного участка

Администрация организации - собственники имущества, руководители организаций, лица в установленном порядке, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностные лица в пределах их компетенции.

(мастерской, цеха и т.п.), объекта в целом, а также по работе систем противопожарной защиты и средств пожаротушения;

-	установить приказом (инструкцией) в производственных, складских, административных, вспомогательных помещениях соответствующий их пожарной опасности противопожарный ре-жим (порядок уборки горючих отходов и пыли, обесточивания электрооборудования, осмотра и закрытия помещений после окончания работы, определение мест для курения, норм хранения   пожароопасных   веществ   и материалов, условия проведения огневых работ, действия работников при обнаружении пожара и т.п.), постоянно контролировать его
соблюдение всеми работающими;

-	проводить противопожарную пропаганду, а также организовывать для своих работников противопожарную подготовку (инструктаж, обучение по мерам пожарной безопасности, противопожарные тренировки), не допускать к работе лиц, не прошедших противопожарный инструктаж;

- организовать в соответствии с установленными требованиями разработку планов эвакуации людей в случае пожара, а также инструкции, определяющей действия персонала по обеспечению быстрой и безопасной эвакуации людей;

- вывесить на видных местах во всех производственных, административных, складских и вспомогательных помещениях таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны;

- обеспечить объекты в соответствии с установленными нормами системами и средствами противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, содержать их в исправном состоянии, постоянной готовности, не допускать использования не по назначению;

- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности объектов, по безопасности людей и защите материальных ценностей при пожаре;

- соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;

- включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;

- предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях организации необходимые силы и средства;

- обеспечить доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и на иные объекты организации;

- предоставлять по требованию должностных лиц Государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности произведенной продукции, а также о происшедших на их территории
пожарах и их последствиях;

незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты об изменении состояния дорог и проездов;

-	содействовать деятельности добровольных пожарных.
Руководители   организаций   осуществляют   непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Руководители организаций и индивидуальные предприниматели на своих объектах должны иметь систему пожарной безопасности, направленную на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений.

2.2.3 Ответственность за нарушения требований пожарной безопасности.(ст. 38 закона и УК РФ от 13.06.96г ст 167;168;217-219;293)

Закон Российской Федерации "О пожарной безопасности" и "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации" определяют не только права и обязанности граждан и предприятий в области пожарной безопасности, но и ответственность за нарушение требований пожарной безопасности.

Нарушение (невыполнение, ненадлежащее выполнение и уклонение от выполнения) требований пожарной безопасности, в том числе правил, влечет уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

- собственники имущества;

- руководители федеральных органов исполнительной власти;

- руководители органов местного самоуправления.

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться, или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;

- ответственные квартиросъемщики или арендаторы, занимающие квартиры (комнаты), дачи государственного, муниципального, и ведомственного жилищного фонда, если иное не предусмотрено соответствующим договором;

- иные граждане.

Невыполнение, ненадлежащие выполнения или уклонение от выполнения законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности, нормативных документов в этой области, должностными лицами органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций в пределах их компетентности, а также лицами, перечисленными выше, является нарушением требований пожарной безопасности, в том числе Правил, и влечет дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.

ЧАСТЬ III. Деятельность администрации организации по обеспечению пожарной безопасности

3.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЪЕКТА СИСТЕМАМИ И СРЕДСТВАМИ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

В целях обеспечения пожарной безопасности, администрация организации обязана обеспечить объекты в соответствии с установленными нормами системами и средствами противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, содержать их в исправном состоянии, постоянной готовности, не допускать использования не по назначению, а именно:

- создать пожарную охрану в организации перечень и проектные производственные характеристики,  которых  соответствуют НПБ 201-96 «Пожарная охрана предприятий. Общие требования», с учетом изменений;

- оборудовать здания, помещения, сооружения автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией в соответствии НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками
пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»;

- в зданиях и сооружениях (кроме жилых домов) предусмотреть систему (установку) оповещения людей о пожаре в соответствии с НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»;

- во всех организациях, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, необходимо приобрести и разместить знаки пожарной безопасности для обозначения средств пожарной связи, сигнализации, кнопок ручного включения; для
использования на путях эвакуации; для обозначения пожарно-технической продукции; для обозначения пожароопасных веществ, зон, а также мест курения, в соответствии с НПБ 160-97 «Цвета сигнализации. Знаки пожарной безопасности»;

- обеспечить прямой телефонной связью с ближайшим подразделением пожарной охраны организации с массовым пребыванием людей (театры, музеи и т.д.), а также потенциально опасные в пожарном отношении    организации    нефтепереработки,    деревообработки, химической промышленности и др.,

- обеспечить помещения, здания, сооружения, технологические установки первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, пожарными   щитами   с   немеханизированным   инструментом   и инвентарем) в соответствии с ППБ 01 -03 приложение 3 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации», а также НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации», с учетом изменений;

- обеспечить обслуживающий персонал зданий для проживания людей   (гостиниц,   кемпингов,   мотелей,   общежитий,    школ-интернатов, домов для престарелых и инвалидов, детских домов и др. зданий, за исключением жилых домов) индивидуальными спасательными устройствами (пожарно-спасательные системы), а также индивидуальными средствами фильтрующего   действия   для защиты органов дыхания, имеющими сертификаты, в соответствии с требованиями ППБ 01-03;

- обеспечить обслуживающий персонал зданий с массовым пребыванием людей на случай отключения электроэнергии электрическими фонарями (не менее одного на каждого работника дежурного персонала);

- вывесить во всех производственных, административных, складских, вспомогательных помещениях, на видных местах таблички с указанием ответственных лиц за пожарную безопасность и номера телефона вызова пожарной охраны;

- для всех производственных и складских помещений определить категорию взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с НПБ 105-03 «Определение категории помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности», а также класс зоны по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), которые обозначить на дверях помещений.

3.2. РАЗРАБОТКА ПАКЕТА

ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ

ДОКУМЕНТОВ. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.

Организация работы по обеспечению пожарной безопасности на объекте начинается с разработки организационно-распорядительных документов (приказ, положение, инструкции и т.д.), которые определяют и устанавливают всю деятельность администрации организации по созданию надлежащего противопожарного режима, а также выполнению мероприятий в соответствии с требованиями законодательных и нормативно-правовых актов, изложенных в части П п. 2.2.2. настоящего пособия.

Разработкой всего пакета документов, как правило, занимаются начальник добровольный пожарной охраны организации, инженер по охране труда и пожарной безопасности. Если таких должностей нет, то руководитель объекта возлагает эту работу на лицо, в установленном порядке назначенное ответственным за обеспечение пожарной безопасности, или на другое должностное лицо в пределах его компетенции.

Практика показала, что это не простой вопрос для тех разработчиков организационно-распорядительных документов, которые не имеют достаточного опыта в этом направлении. Поэтому в помощь им в разное время были изданы сборники типовых пакетов организационно-распорядительных документов по пожарной безопасности, а также совместный по пожарной безопасности и охране труда, которые можно было найти в следующих изданиях:

- Ю.С. Баюнов. «Сборник пакетов организационно-распорядительных документов по пожарной безопасности для предприятий малых форм» СПб, 1998 г. (1).

- Ю.С. Баюнов. Пожарная безопасность - «Сборник пакетов организационно-распорядительных документов для предприятий, учреждений, организаций» СПб, 1998г. (2).

- И.К. Мыльников, В.М. Ардашев, В.В. Фабер, Ю.С. Баюнов «Азбука пожарной безопасности», СПб, 2000 г. (3).

- Ю.С. Баюнов, Л.А. Колесова. «Сборник пакетов организационно- распорядительных документов по пожарной безопасности» (для образовательных, учебно-воспитательных и оздоровительных учреждений), СПб, 2001 г. (4).

- Ю.С. Баюнов. «Методическое пособие по пожарной безопасности предприятий», СПб, 2003 г. (5), а также издание второе, СПб 2004 г. (6). и др.

Перечень всех мер по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с требованиями законодательных и нормативно правовых актов,разрабатываемых администрацией объекта, определяется приказом об организации работы по обеспечению пожарной безопасности. (см. макет №1 к наст, пособию).

Исследование этого вопроса в ряде организаций Санкт-Петербурга показало, что издаваемые приказы по вопросам пожарной безопасности, в основном поверхностные не отражающие всю деятельность администрации и глубину разрабатываемых мер по созданию надежного уровня противопожарной устойчивости объекта.

Большинство приказов издается по отдельным не связанным друг с другом мероприятиям по пожарной безопасности и не регламентируют организацию самой работы. Вот лишь некоторые из них: «О назначении лиц ответственных за пожарную безопасность»; «О мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ»; «О соблюдении режима курения»; «О проведении противопожарных инструктажей» и др. В некоторых организациях количество таких приказов более 10. Все это создает определенные неудобства в организации работы по обеспечению пожарной безопасности, не позволяет проконтролировать их выполнение. Таким количеством приказов не всегда регламентируется деятельность администрации объекта по созданию надлежащего противопожарного режима, выполнению всех мероприятий в соответствии с требованиями законодательных и нормативно-правовых актов.

В связи с этим желательно иметь один приказ, который определяет всю организацию работы по обеспечению пожарной безопасности в полном объеме требований нормативно-правовых актов. Все остальные приказы могут издаваться по мере необходимости, с учетом специфики и пожарной опасности организации. К таким приказам можно отнести: «О выполнении предписания Государственного пожарного надзора», «Об усилении мер пожарной безопасности на объекте»,« О нарушении правил пожарной безопасности» и др.

Приказ об организации работы по обеспечению пожарной безопасности издается небольшого объема, всего на 2-3 стр. машинописного текста. Это достигается за счет того, что некоторые вопросы противопожарного режима находят свое отражение в инструкциях, вводимых в действие этим приказом в виде приложений к нему. Объем самого приказа, количество приложений к нему зависит от объекта, его специфики, наличия взрывопожарных производств, работающего персонала и др. Например, для небольшого объекта (кафе, парикмахерская, и др.) с числом работающих до 50 человек нет необходимости в разработке инструкций по огневым работам, положение о пожарно-технической комиссии, положения о противопожарной подготовке, положения об организации работы по обеспечению пожарной безопасности, регламентирующее распределение обязанностей между должностными лицами, примерных текстов оповещения о пожаре. Поэтому объем приказа и количество приложений к нему будет небольшим (см. Ю.С, Баюнов «Сборник пакетов организационно-рапорядительных документов по пожарной безопасности для предприятий малых форм» (1)

Приказом возлагается непосредственное руководство работой по обеспечению пожарной безопасности, ответственность за ее проведение на соответствующее должностное лицо.

Назначаются ' ответственные за пожарную безопасность отдельных территорий, зданий, сооружений, помещений, цехов, участков, технологического оборудования и процессов, инженерного оборудования, электросетей и т.п. Если ответственных много, то они назначаются согласно прилагаемого списка, утвержденного руководителем объекта (см. приложение 1 к приказу).

Разрабатывается и вводится в действие приказом «Положение об организации работы по обеспечению пожарной безопасности в организации» (см. макет №2), которым определяется круг обязанностей должностных лиц, работников организации по обеспечению пожарной безопасности.

В приказе указываются сроки, в течении которых лица, ответственные за пожарную безопасность должны пройти обязательное обучение мерам пожарной безопасности в организациях, имеющих лицензию на данный вид деятельности в соответствии с распоряжениями губернаторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Примерный перечень обязанностей для лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности изложен в макете № 3.

Разрабатывается, утверждается и вводится в действие приказом «Положение об организации обучения и проверки знаний по пожарной безопасности рабочих и служащих» (см. макет № 4Х

Положением (для небольших организаций приказом) определяются порядок и сроки происхождения противопожарного инструктажа, обучения, тренировок, назначаются ответственные за их проведение.

В положении приводится программа вводного инструктажа, примерный перечень основных вопросов для проведения первичных и повторных инструктажей по пожарной безопасности, формы журнала регистрации инструктажей, протоколов заседания комиссии по проверке знаний, примерная программа обучения рабочих и служащих мерам пожарной безопасности в организации.

Приказом вносятся в должностные инструкции рабочих, служащих, инженерно-технических работников соответствующие коррективы. определяющие их обязанности по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с законодательными и нормативно-правовыми актами, а также разработанным и утвержденным «Положением об организации работы по обеспечению пожарной безопасности» или др. документом.

Так, например, для рабочих и служащих организаций можно в должностной инструкции записать: «рабочий (служащий) обязан: соблюдатьиподдерживатьустановленныинаобъекте противопожарный режим; не допускать действий, приводящих к пожару; знать свои обязанности при возникновении пожара».

Утверждается и вводится в действие «Инструкция № 1 о мерах пожарной безопасности в организации», которой устанавливаются основные требования противопожарного режима (см. макет № 5).

- Приказом устанавливается срок разработки других инструкций о мерах пожарной безопасности, о действиях персонала объекта при пожаре и об использовании систем и средств противопожарной зашиты

При этом очень важно составить и согласовать «Перечень подлежащих разработке инструкций» (см. Приложение 2 к приказу). Согласно требованиям Правил инструкции составляются:

- для объекта в целом, устанавливающая противопожарный режим (Инструкция №1);

- для каждого взрывопожароопасного и пожароопасного участка (мастерской, цеха, склада и т.п.);

- для лифтов, имеющих назначение «перевозка пожарных подразделений»;

- для включения насосов-повысителей противопожарного водоснабжения;

- для установок (систем) пожарной автоматики;

- для установок пожаротушения;

- для систем оповещения о пожаре;

- для дежурного персонала объекта на случай обнаружения пожара и эвакуации людей;

- для проведения газо-электросварочных и других огневых работ;

- для применения и технического обслуживания огнетушителей и др.

Как видно из этого перечня далеко не каждая организация будет иметь такое количество инструкций.

Так, например, на объектах, где нет взрывопожароопасных участков, работает не более 50 человек, имеются внутренний противопожарный водопровод и огнетушители, может быть разработана одна инструкция, где будут разделы по включению насосов-повысителей, систем оповещения о пожаре, порядок работы с огнетушителем и стволом. В этом случае не нужно составлять и перечень подлежащих разработке инструкций, а сама инструкция сразу же вводится в действие приказом в форме приложения к нему.

Следует помнить, что количество инструкций для каждой организации индивидуально и подходить к вопросу разработки инструкций надо взвешенно.

Методические рекомендации по разработке инструкции изложены в приложении 1 части III настоящего пособия.

Приказом определяется срок разработки и утверждения планов эвакуации, регламентируется их практическая отработка. Образцы графической и текстовой части плана эвакуации, и рекомендации по их разработке изложены в Приложении 2 части III настоящего пособия.

Для борьбы с пожарами (если не требуется создание пожарной охраны в соответствии с нормами пожар ной безопасности) руководители объектов могут создавать добровольные пожарные дружины (ДПД).

В этом случае необходимо ввести в действие приказом «положение о добровольной пожарной дружине объекта» которым регламентируется порядок создания ДПД, табель пожарного боевого расчета, назначается начальник, его заместители и др.

Для небольших организаций положение о ДДП можно не разрабатывать. Достаточно в приказе указать состав членов ДПД и ввести в действие «Табель пожарного боевого расчета», определяющий все действия работников объекта при обнаружении пожара (см. макет №6).

Все члены ДПД должны пройти специальное обучение и иметь удостоверение установленного образца.

Для привлечения работников организаций к работе по предупреждению пожаров руководители могут создавать пожарно-технические комиссии (ПТК). С этой целью разрабатывается «Положение о пождрно-технической комиссии», которым определяются ее задачи и функции (см. макет № 7).

Положение утверждается и вводится в действие приказом. Им же утверждается состав членов пожарно-технической комиссии. На ПТК может быть возложена проверка знаний лиц, ответственных за пожарную безопасность. При этом все члены ПТК должны пройти соответствующее обучение в организациях города, имеющих лицензию, и иметь удостоверение установленного образца.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО РАЗРАБОТКЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ПОЖАРНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ

- Общие положения

- Настоящие методические рекомендации составлены для оказания помощи руководителям организаций, лицам ответственным за пожарную безопасность и всем, кто разрабатывает инструкции по пожарной безопасности.

- Методические рекомендации определяют требования к построению, содержанию, оформлению инструкций по пожарной безопасности, а также порядок их пересмотра, хранения и обеспечения ими отделов, служб, подразделении организации.

- Инструкция по пожарной безопасности - нормативный акт, устанавливающий требования по обеспечению пожарной безопасности на территории в зданиях, сооружениях, помещениях организации, а также к путям эвакуации, электроустановкам, отоплению, вентиляции, к другим видам инженерного оборудования, системам и средствам противопожарной защиты объекта и определяющий порядок действий при возникновении пожара.

- Инструкции о мерах пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с Законом о пожарной безопасности РФ, на основе Правил пожарной безопасности, нормативно-технических, нормативных   и   других   документов,   содержащих   требования пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования.

- Инструкции о мерах пожарной безопасности не должны снижать требований к стандартам, нормам, правилам и другим нормативно-правовым документам, в области пожарной безопасности и не должны противоречить этим документам.

- Инструкции    утверждают   руководители    организации, они   же обеспечивают их изучение и отработку с персоналом объекта при проведении инструктажей, обучении, проверки знаний, противопожарных тренировок, а также осуществляют постоянный
контроль за исполнением инструкций.

- Требования   инструкций   являются   обязательными   для исполнения всеми рабочими, служащими и инженерно-техническими работниками.

- Лица, нарушающие инструкции по пожарной безопасности, несут ответственность в установленном законодательством порядке.

2. Построение и содержание инструкций по пожарной безопасности

2.1. Каждой инструкции должны быть присвоены наименование и номер. В наименовании следует кратко указать ее назначение.

Например:

«Инструкция №	о мерах пожарной безопасности при производстве пожароопасных работ», «Инструкция №	о мерах пожарной безопасности в складских помещениях», «Инструкция №_ о порядке включения насосов - повысителей противопожарного
водоснабжения», «Инструкция №	для дежурного персонала объекта (предприятия) на случай обнаружения пожара и эвакуации людей» и т.п.

2.2.	Требования инструкции должны быть сформулированы на основе:

-	изучения пожарной опасности применяемых веществ, материалов, технологического оборудования;

- анализа требований правил пожарной безопасности, нормативно-технических, нормативных и других документов, действующих для данной организации;

- подбора материалов по вопросам пожарной безопасности, которые могут быть использованы при разработке инструкций;

- проведение анализа причин пожаров, аварийных ситуаций на объекте (в отрасли);

- оценки эффективности существующих мероприятий на объекте по предотвращению образования горючей среды, предотвращению образования в горючей среде источников зажигания, ограничению развития пожара;

- определения технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, по предотвращению пожара и противопожарной защите подлежащих включению в инструкцию.

- Требования нормативно-правовых актов по пожарной безопасности, включенные в инструкции, должны быть изложены применительно к конкретному рабочему месту организации, установке, оборудованию, с учетом их специфики, условии производства.

- Изложение требований правил должно быть кратким и четким, исключающим возможность различного толкования.

При изложении обязательных требований в инструкциях применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них.

- В инструкции не должны применяться слова, подчеркивающие особое значение обязательных требований (например "категорически", "особенно", "обязательно", "строго", "безусловно' и т.п.), так как все требования инструкции должны выполняться персоналом объекта в равной степени.

Инструкции не должны содержать ссылок на какие-либо
нормативные акты, кроме ссылок на другие инструкции, действующие в данной организации. Требования упомянутых нормативных актов  должны  быть учтены разработчиками инструкции.

- Замена слов в тексте инструкции буквенными сокращениями (аббревиатурой)  допускается  при  условий  полной  расшифровки аббревиатуры.

- Инструкция № 1 о мерах пожарной безопасности на объекте (цехе, участке, мастерской и т.п.) может содержать следующие разделы:

- общие положения;

- требования пожарной безопасности к территории;

- требования пожарной безопасности к зданиям, сооружениям, помещениям;

- требования пожарной безопасности к путям эвакуации;

- требования пожарной безопасности к электроустановкам;

- требования пожарной безопасности к системам отопления, вентиляции;

- требования пожарной безопасности к технологическому оборудованию;

- требования к содержанию первичных средств пожаротушения и сетей противопожарного водоснабжения;

- требования к содержанию установок пожарной сигнализации пожаротушения, систем противодымной защиты, оповещение людей о пожаре и управления эвакуацией;

- порядок действия при пожаре.

Примечание:

При необходимости в инструкцию можно включать дополнительные разделы или сокращать перечисленные выше, в зависимости от специфики объекта, имеющихся систем и средств противопожарной защиты.

2.9. В разделах инструкции № 1 о мерах пожарной безопасности перечисленных в п. 2.8. необходимо отражать следующие вопросы:

-	порядок содержания территории, зданий и помещений, в том числе эвакуационных путей;

-	мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при проведении технологических   процессов,   эксплуатации   оборудования, производстве пожароопасных работ;

- порядок и нормы хранения и транспортировки взрывопожаро-опасных веществ и пожароопасных веществ и материалов;

- места курения, применения открытого огня и проведение огневых работ;

- порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды;

- предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры, и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв;

- обязанности и действия работников при пожаре, в том числе:

- правила вызова пожарной охраны;

- порядок аварийной остановки технологического оборудования;

- порядок отключения вентиляции и электрооборудования;

- правила применения средств пожаротушения и установок пожарной автоматики;

- порядок эвакуации горючих веществ и материальных ценностей;

- порядок осмотра и приведения в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений организации.

2.10.	Инструкции по использованию установок автоматического пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации могут иметь следующие разделы:

- общие положения;

- внешний осмотр и проверка работоспособности;

- порядок действий при сигнале "неисправность";

- порядок действий при сигнале "предупреждение";

- порядок действий при сигнале "пожар'.

2.11.	В разделах инструкций по использованию систем противопожарной защиты необходимо отражать следующие вопросы:

- назначение системы и основные элементы;

- обязанности дежурного персонала при заступлении на дежурство (внешний осмотр, проверка работоспособности установок);

- что происходит при поступлении сигнала неисправность" или "предупреждение", действия дежурного персонала;

-	что происходит при поступлении сигнала "пожар", действия дежурного персонала.

2.12.	Оформление первой и последней страницы инструкции по пожарной безопасности должно соответствовать приложение 1.1; 1.2; 1.3 к настоящим методическим рекомендациям.

3. Порядок проверки пересмотра инструкций по пожарной безопасности

3.1. Инструкции пересматриваются один раз в пять лет, а также до истечения срока, в случае:

- пересмотра законодательных актов, норм, правил и других нормативных документов;

- по указанию надзорных органов;

- при внедрении новой техники, технологии;

- изменения технологического процесса, а также при использовании новых видов оборудования, веществ, материалов;

- по результатам происшедших пожаров, аварийных ситуаций.

- Ответственность за своевременную проверку действия, применения и пересмотр инструкции несут разработчики. Выполнение требований инструкций следует проверять при осуществлении всех видов контроля.

- Проверка инструкций для взрывопожарных цехов, участков помещении и для проведения пожароопасных работ проводится не реже одного раза в три года.

- Если в течение сроков указанных в п.п. 3.1 и 3.3 настоящих методических рекомендаций требования, изложенные в инструкциях не изменились, то приказом по организации действия инструкции продлевается на следующий срок, о чем делается запись на первой странице инструкции (ставят штамп "пересмотрено", дата и подпись лица, ответственного за пересмотр инструкции).

- Оформление подписей, согласование и утверждение измененных инструкций производится в порядке, предусмотренном п.п. 1.6 и 2.12 настоящих методических рекомендаций.

4. Порядок обеспечения инструкциями по пожарной безопасности.

4.1.	Руководители организации обеспечивают инструкциями всех работников и руководителей заинтересованных служб, подразделений, предприятии.

4.2.	Выдача инструкций руководителям организаций должна производится разработчиком инструкции с регистрацией в журнале учета инструкций (см. Приложение 1.4).

4.3.	У руководителя подразделения (службы) организации должен постоянно храниться комплект действующих в подразделении (службе) инструкций по пожарной безопасности, а также перечень этих инструкций, утвержденных руководителем организации.

- Инструкции работникам могут быть выданы на руки под расписку, либо вывешены на рабочих местах или участках, либо храниться в ином месте, доступном для работников.

- Место нахождения инструкции определяет руководитель подразделения (службы) с учетом необходимости обеспечения доступности и удобства ознакомления с ними.

Приложение 1.1.

ОБРАЗЕЦ

обложки инструкции по пожарной безопасности

_________________________________ (наименование организации) ИНСТРУКЦИЯ № _______ о мерах пожарной безопасности______ _____________________________________ ( наименование цеха, участка, мастерской) УХТА 200__г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2.

ОБРАЗЕЦ

первой страницы инструкции по ПБ.

__________________________________ (наименование организации) «УТВЕРЖДАЮ» Руководитель организации ______________________ подпись «_____»__________200_г. ИНСТРУКЦЦИЯ № _______ о мерах пожарной безопасности _______________________________ (наименование цеха, участка, мастерской) ТЕКСТ . . .

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3

ОБРАЗЕЦ

последней страницы инструкции по пожарной безопасности

ТЕКСТ Разработчик инструкции (должность) (подпись, фамилия, инициалы) "СОГЛАСОВАНО" (должность, подпись, дата, фамилия, инициалы)

ФОРМА

журнала учёта выдачи инструкций по пожарной безопасности

для работников подразделений (служб) организации

| № п/п | Дата выдачи инструкций | Обозначение (номер) инструкции | Наименование инструкции | Подразделение (служба), которому выдана инструкция | Количество выданных экземпляров | Должность, фамилия и инициалы получателя | Подпись получателя инструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПЛАНА ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА

В соответствии с требованиями «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации» в зданиях и сооружениях (кроме жилых домов), при единовременном нахождении на этаже более 10 человек должны быть разработаны и на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре.

План эвакуации — заранее разработанный план (схема), в котором указаны пути эвакуации, эвакуационные и аварийные выходы, установлены правила поведения людей, порядок и последовательность действий в условиях чрезвычайной ситуации.

Планы эвакуации следует разрабатывать в соответствии с требованиями ГОСТ Р12.2.143-2002 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные», ГОСТ Р12.4.026-2001 «Система стандартов безопасности труда, цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная», НПБ 160-97 «Цвета сигнальные, знаки пожарной безопасности» и других нормативных документов, устанавливающих требования по защите человеческой жизни и обеспечению эвакуации.

Разработанные планы эвакуации согласовываются с территориальным подразделением Государственной противопожарной службы, утверждаются руководителем организации и являются основанием для их воспроизведения, в том числе в фотолюминесцентном исполнении, и вывешиваются на видных местах.

Планы эвакуации следует использовать для:

-	систематического обучения и инструктажа персонала правилам поведения на случай возможной эвакуации;

-	привлечения внимания к путям эвакуации и ориентации людей, находящихся в здании, сооружении, транспортном средстве
или объекте (в общежитиях, гостиницах, больницах, пассажирских вагонах, морских (речных) судах и т.п.), в целях организации эвакуации и спасения при возникновении чрезвычайной ситуации;

-	проведения аварийно-спасательных работ в процессе ликвидации чрезвычайной ситуации;

-	обеспечения четкого, организованного движения людей при эвакуации и исключения паники.

Планы эвакуации могут быть этажными, секционными, локальными и сводными (общими).

Этажные планы разрабатывают для этажа в целом. Секционные планы эвакуации следует разрабатывать:

- если площадь этажа более 1000 м?;

- при наличии на этаже нескольких обособленных эвакуационных выходов, отделенных от других частей этажа стеной, перегородкой;

-	при наличии на этаже раздвижных, подъемно-опускных и вращающихся дверей, турникетов;

-	при сложных (запутанных или протяженных) путях эвакуации.
    Вторые экземпляры этажных (секционных) планов эвакуации, относящихся к одному зданию, сооружению, транспортному средству или объекту, включают в сводный (общий) план эвакуации для здания, сооружения, транспортного средства или объекта в целом.

Сводные планы эвакуации следует хранить у дежурного и выдавать по первому требованию руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации.

Локальные планы эвакуации следует разрабатывать для отдельных помещений (номеров гостиниц, общежитий, больничных палат, кают пассажирских судов и т.п.).

При проведении работ по реконструкции или перепланировке здания, сооружения, транспортного средства, объекта в план эвакуации должны быть внесены соответствующие изменения.

Планы эвакуации должны состоять из графической и текстовой части.

Графическая часть должна включать в себя этажную (секционную) планировку здания, сооружения, транспортного средства, объекта с указанием:

а)	путей эвакуации;

б)	эвакуационных выходов и (или) мест размещения спасательных средств;

в)	аварийных выходов, незадымляемых лестничных клеток, наружных открытых лестниц и т.п.;

г)	места размещения самого плана эвакуации в здании, сооружении, транспортном средстве, объекте;

д)	мест размещения спасательных средств, обозначаемых знаками безопасности и символами;

е)	мест   размещения   средств   противопожарной   защиты, обозначаемых знаками пожарной безопасности и символами.

Знаки безопасности и символы могут быть дополнены цифровыми, буквенными или буквенно-цифровыми обозначениями и должны на планах эвакуации соответствовать требованиям нормативных документов, перечисленных в ГОСТ Р 12.2.143-2002. Высота знаков безопасности и символов на плане эвакуации должна быть от 8 до 15 мм, на одном плане эвакуации они должны быть выполнены в едином масштабе.

При необходимости конкретизации признаков (технических характеристик) средств противопожарной защиты, обозначаемых на планах эвакуации, допускается применять условные графические обозначения в соответствии с Приложением 2.1 к настоящим рекомендациям.

На этажных планах эвакуации в графической части должны быть указаны номера этажей.

Размеры планов эвакуации выбирают, мм не менее:

600x400 - для этажных и секционных планов эвакуации;

400x300 - для локальных планов эвакуации.

Размер плана эвакуации выбирается в зависимости от его назначения, площади помещения, количества эвакуационных и аварийных выходов.

Пути эвакуации, ведущие к основным эвакуационным выходам, следует обозначать сплошной линией зеленого цвета с указанием направления движения. Пути эвакуации, ведущие к запасным эвакуационным выходам, следует обозначать штриховой линией зеленого цвета с указанием направления движения.

План эвакуации следует выполнятьнаоснове фотолюминесцентных материалов, при этом фон планов должен быть желто-белым или белым.

Допускается использовать для выполнения планов эвакуации несветящиеся материалы на белом фоне.

Надписи и графические изображения на плане эвакуации (кроме знаков безопасности и символов) должны быть черного цвета независимо от фона. Шрифт надписей на плане эвакуации выполняется по ГОСТ Р 12.4.026-2001. Высота шрифта не менее 5 мм.

Текстовая часть планов эвакуации должна содержать действия в условиях чрезвычайной ситуации (при пожаре, аварии и т.п.), дополненные для наглядности знаками безопасности и символами (см. приложение 2.2).

В текстовой части следует излагать:

- способы оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации (пожара, аварии и др.);

- порядок и последовательность эвакуации людей;

- обязанности и действия людей, в том числе порядок вызова пожарных или аварийно-спасательных подразделении, экстренной медицинской помощи и др.;

-	порядок аварийной остановки оборудования, механизмов, отключения электропитания и т.п.;

-	порядок    ручного    (дублирующего)    включения    систем (установок)  пожарной  и противоаварийной автоматики.

В текстовой части плана эвакуации даются пояснения смыслового значения знаков безопасности, символов и условных графических обозначений.

Планы эвакуации следует вывешивать на стенах помещений и коридоров, на колоннах и т.п. в строгом соответствии с местом размещения, указанным на самом плане эвакуации.

Пример графической и тестовой части плана эвакуации приведен в Приложении 2.3 к настоящим методическим рекомендациям.

Руководитель объекта с массовым пребыванием людей (50 четювек и более) в дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре обязан разработать инструкцию, определяющую действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие должны проводиться практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников.

Примерное содержание Инструкции для дежурного персонала объекта на случай обнаружения пожара и эвакуации людей приведено в Приложении 2.4 к методическим рекомендациям.

ПРИЛОЖЕНИЕ  2.1.

Виды знаков пожарной безопасности и их размеры

| N пп. | Вид знака | Ряд типоразмеров,мм | Вариант исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Изображение | Наименование |  |  |
| 1. |  | Запрещающий (круг с контуром по окружности и наклонной диагональной полосой) | Диаметр круга: 50; 100; 150; 200; 300; 350; 400 | Допускается применять поясняющую надпись черного цвета; при этом полоса не наносится |
| 2. |  | Предупреждающий (равносторонний треугольник с контуром по периметру) | Сторона треугольника: 50; 100; 150; 200; 300; 350; 400 | Допускается на желтом фоне применять поясняющую надпись черного цвета |
| 3. |  | Предписывающий (круг) | Диаметр круга: 50; 100; 150; 200; 300; 350; 400 | Допускается на синем фоне приме-нять поясняющую надпись белого цвета |
| 4. |  | Указательный (квадрат или прямоугольник) | Сторона квадрата: 50 х 50; 100 х 100; 150 х 150; 200 х 200; 300 х 300; 350 х 350; 400 х 400 | Для знаков, указы-вающих места на-хождения пожарно-технической продук-ции фон знака - красный; для целей эвакуации фон знака - зеленый. |
| 5. |  | То же | Стороны прямоугольника: 100 х 300; 150 х 300; 200 х 400; 300 х 600 | То же |

Знаки пожарной безопасности

| N пп. | Знак | Смысловое значение | Внешний вид | Порядок применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Знаки для обозначения средств пожарной сигнализации и кнопок ручного включения |
| 1. |  | Кнопка включения средств и систем пожарной автоматики | Форма: квадрат Фон: красный Символ: белый | Используется для обозначения места ручного пуска установок пожарной сигнализации, противодымной защиты и пожаротушения; места (пункта) подачи сигнала пожарной тревоги |
| 2. |  | Звуковой оповещатель пожарной тревоги | Форма: квадрат Фон: красный Символ: белый | Используется индивидуально или совместно со знаком 1 |
| 3. |  | Телефон для использования при пожаре | Форма: квадрат Фон: красный Символ: белый | Используется для обозначения места нахождения телефона прямой связи с пожарной охраной |
| 2. Знаки для использования на путях эвакуации |
| 4. |  | Эвакуационный (запасный) выход | Форма: прямоугольник Фон: зеленый Символ: белый | Используется для обозначения дверей эвакуационных выходов |
| 5. |  | Запрещается загромождать и (или) складировать | Форма: круг Фон: белый Символ: черный Контур и диагональ: красный | Используется на путях эвакуации, у эвакуационных выходов и для обеспечения свободного доступа к пожарно-технической продукции |
| 6. |  | Дверь эвакуационного выхода | Форма: квадрат Фон: зеленый Символ: белый фоcфоресцирующий | Используется для обозначения дверей эвакуационных выходов |
| 7. |  | Сдвинуть, чтобы открыть | Форма: квадрат Фон: зеленый Символ: белый фосфоресцирующий | Используется для обозначения сдвижной двери совмест-но со знаком 6 |
| 8. |  | Направление к эвакуационному выходу | Форма: прямоугольник Фон: зеленый Символ: белый | Используется на путях эвакуации для указания направления движения к эвакуационному выходу |
| 9. |  | Направление к эвакуационному выходу (по лестнице вниз) | Форма: прямоугольник Фон: зеленый Символ: белый фосфоресцирующий | Используется на путях эвакуации при движении по лестнице вниз |
| 10. |  | Направление к эвакуационному выходу (по лестнице вверх) | Форма: прямоугольник Фон: зеленый Символ: белый фосфоресцирующий | Используется на путях эвакуации при движении по лестнице вверх |
| 11. |  | Открывать поворотом от себя | Форма: квадрат Фон: зеленый Символ: белый фосфоресцирующий | Используется на створчатых дверях эвакуационных выходов совместно со знаком 6 |
| 12. |  | Открывать поворотом к себе | Форма: квадрат Фон: зеленый Символ: белый фосфоресцирующий | То же |
| 13. |  | Разбей стекло | Форма: квадрат Фон: зеленый Символ: белый фосфоресцирующий | Используется в случаях, когда требуется разбить стекло, чтобы получить доступ к ключу для открывания двери или разбить стеклянную панель, чтобы выйти из здания, помещения |
| 3. Знаки для обозначения пожарно-технической продукции |
| 14. |  | Место размещения пожарного оборудования | Форма: квадрат Фон: красный Символ: белый | Используется для обозначения места нахождения различ-ных видов пожарно-технической про-дукции, заменяя необходимость использования нес-кольких знаков (например, знаков NN 15, 16) |
| 15. |  | Огнетушитель | Форма: квадрат Фон: красный Символ: белый | Используется для обозначения места нахождения огнетушителя |
| 16. |  | Пожарный кран | Форма: квадрат Фон: красный Символ: белый | Используется для обозначения места нахождения пожарного крана |
| 17. |  | Пожарная лестница | Форма: квадрат Фон: красный Символ: белый | Используется для обозначения места нахождения пожарной лестницы |
| 18. |  | Пожарный водоисточник | Форма: квадрат Фон: красный Символ: белый | Используется для обозначения места нахождения пожарного водоема или пирса для пожарных машин |
| 19. |  | Пожарный сухотрубный стояк | Форма: квадрат Фон: красный Символ: белый | Используется для обозначения места нахождения пожарного сухотрубного стояка |
| 20. |  | Пожарный гидрант | Форма: квадрат Фон: белый Символ: красный | Используется для обозначения подземных пожарных гидрантов. На знаке должны быть цифры, обозначающие расстояние до гидранта в метрах. |

| 4. Знаки для обозначения пожароопасных веществ, зон, а также мест курения. |
| --- |
| 21. |  | Пожароопасно: легковоспламеняющиеся вещества | Форма: треугольник Фон: желтый Символ: черный Контур: черный | Используется, чтобы обратить внимание на наличие легковоспламеня- ющихся веществ |
| 22. |  | Пожароопасно: окислитель | Форма: треугольник Фон: желтый Символ: черный Контур: черный | Используется, чтобы обратить внимание на наличие окислителя |
| 23. |  | Запрещается тушить водой | Форма: круг Фон: белый Символ: черный Контур и диагональ: красный | Используется в местах, где тушение водой не допускается |
| 24. |  | Запрещается курить | Форма: круг Фон: белый Символ: черный Контур и диагональ: красный | Используется, когда курение может стать причиной пожара |
| 25. |  | Запрещается пользоваться открытым огнем и курить | Форма: круг Фон: белый Символ: черный Контур и диагональ: красный | Используется, когда открытый огонь или курение могут стать причиной пожара |
| 26. |  | Место курения | Форма: круг Фон: синий Символ: белый | Используется для обозначения места курения |
| 27. | Рекомендуемый знак | Взрывоопасно: взрывоопасная среда | Форма: треугольник Фон: желтый Символ: черный Контур: черный | Используется, чтобы обратить внимание на наличие взрывоопасной среды или взрывчатых веществ |

| 5. Вспомогательные знаки, не имеющие самостоятельного применения |
| --- |
| 28. |  | Направление эвакуации | Форма: квадрат Фон: зеленый Символ: белый фосфоресцирующий | Используется на путях эвакуации совместно со знаком 4 для обозначения направления к эвакуационному выходу |
| 29. |  | Направление к месту нахождения пожарно-технической продукции | Форма: квадрат Фон: красный Символ: белый | Используется совместно с одним из знаков 1...3 или 14...20 |

Рисунок В.4 - Пример выполнения текстовой части плана эвакуации

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.3.

Рисунок В.3 - Локальный план эвакуации для гостиничных номеров (несветящийся)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.4

к методическим рекомендациям

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

гостиницы «Турист»

_____________________

«____»__________200  г.

ИНСТРУКЦИЯ

для дежурного персонала гостиницы "Турист" на случай обнаружения пожара и эвакуации людей

1. Общие положения

1.1.	Дежурный персонал службы безопасности, технической службы, менеджеры, другие ответственные лица, перечисленные ниже, должны знать все положения настоящей Инструкции и руководствоваться ею при срабатывании пожарной сигнализации, обнаружении пожара и эвакуации людей.

1.2.	При срабатывании пожарной сигнализации следует удостовериться на месте в причине тревоги.

1.3.	Во  время пожарной тревоги  запрещено  пользоваться лифтами.

1.4.	Извещение пожарных подразделений города производится с  помощью  прямого телефона (гостиница  -  пожарная часть), расположенного на центральном диспетчерском пункте (ЦДП) или
городского телефона N01.

- Объявление тревоги осуществляется с помощью акустического сигнала,  через пейджинговую систему и по рации.  Перечень должностных лиц и номера биперов, подключенных к системе
оповещения при пожарной тревоге, прилагается (см. Приложение 1 к Инструкции N2).

- Все должностные лица, задействованные по сигналу тревоги,
ОБЯЗАНЫ ЗНАТЬ:

=> планировку гостиницы "Турист", планы эвакуации, расположение основных входов и выходов, лестничных клеток, запасных и эвакуационных выходов и их нумерацию;

=> местонахождение пожарных кранов, огнетушителей, кнопок пожарной сигнализации, систем пожаротушения и уметь ими пользоваться при пожаре;

=> замки, установленные на дверях, какими ключами они открываются;

=> работа и использование на пожаре систем и средств противопожарной защиты;

=> правила работы в индивидуальных средствах защиты органов дыхания (ГДЗК);

1.7.	На ЦДП, в оперативном пожарном рюкзаке должны храниться следующие приборы и инструменты, выносимые к месту пожара:

- генеральный пластиковый ключ, металлические ключи ЕМК-1 и К-1, а также все запасные ключи от нестандартных замков;

- газодымозащитный комплект (ГДЗК - 4 шт);

•	поэтажные планы эвакуации гостей;

•	электрические фонари - 2 шт.;

- трех или четырехгранные ключи от люков - 2 шт.;

- набор отверток;

Оперативный пожарный рюкзак хранится на ЦДП, в опечатанном виде и передается по сменам. После окончания тревоги снова опечатывается старшим смены пожарного боевого расчета, в присутствии дежурного менеджера.

- Дляуспешного тушения пожара, эвакуации людей, осуществлении общего оперативного руководства, созданы 4 смены пожарньх боевых расчетов (Приложение 2 к Инструкции N2).

- Начальники смен пожарных боевых расчетов являются руководителями тушения пожара (РТП) до прибытия подразделений пожар ной охраны города.

- Руководителю тушения пожара дано полное право применять любые решения, направленные на быструю и безопасную эвакуацию людей, предотвращение паники и успешное тушение пожара. ВСЕ ЕГО РЕШЕНИЯ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ НЕУКОСНИТЕЛЬНО!

- Настоящая инструкция вводится в действие Приказом по гостинице "Турист" №	от

Невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от выполнения требований этой инструкции дежурным персоналом влечет ответственность в установленном законом порядке.

2. Действия дежурного персонала при выявлении причины тревоги

2.1.При поступлении на ЦДЛ сигнала тревоги дежурный инженер технической службы должен немедленно сообщить об этом инспектору службы безопасности (СБ) служебного входа.

2.2.Инспектор службы безопасности должен срочно вызвать по биперу пожарный боевой расчет гостиницы и оповестить всех сотрудников службы безопасности по рации: "Внимание, всем постам! Сработала пожарная сигнализация! Инспекторам СБ перекрыть доступ в гостиницу!"

2.3. При поступлении этой команды инспектора СБ главного входа и наружной службы действуют согласно имеющейся у них специальной памятки и прибывают на запасные эвакуационные выходы,  двери которых открылись автоматически.

2.4.Дежурный инженер ЦДЛ немедленно определяет место расположения сработавшего датчика (зону тревоги) на плане (по компьютеру) и передает эту информацию дежурному персоналу, который бежит к указанному месту кратчайшим путем и должен прибыть за минимально короткое время, имея при себе оперативный пожарный рюкзак и план-карту.

2.5.Дежурный инженер ЦДП включает систему оповещения, готовит ее для передачи в номера текста «Общее предупреждение» и проверяет срабатывание автоматических систем 2.6.Все остальные члены пожарного боевого расчета во главе с начальником смены (РТП) немедленно прибывают на ЦДП и ждут дальнейших указаний по результатам выявления причин тревоги.

2.7.Член пожарного боевого расчета, первый прибывший к месту вызова, сообщает по рации на ЦДЛ ("Прибыл к месту вызова. Провожу разведку.") и тщательно осматривает место (помещение или зону), в которой сработал датчик, используя для этого план-карту.

2.8.Убедившись, что пожара нет, член пожарного боевого счета передает по рации команду на отбой пожарной тревоги: "Внимание, ЦЦП и всем постам! Отбой пожарной тревоги!".

2.9.Члены пожарного боевого расчета, с разрешения начальника смены, уходят на свои рабочие места.

2.10.Инженер ЦДП восстанавливает системы пожарной сигнализации и оповещения, докладывает начальнику смены пожарного боевого расчета.

3. Действия дежурного персонала по тушению пожара и эвакуации людей

- При обнаружения пожара член пожарного боевого расчета, первый прибывший по вызову, немедленно сообщает по рации на ЦДП о месте возникновения пожара и обстановке, запрашивает дополнительные силы и средства.

- Дежурный инженер ЦДП, приняв и подтвердив сообщение о пожаре, действует согласно п.2 «Табеля пожарного боевого расчета» (приложение №3 к настоящей инструкции №2).

- Прибывшие к месту пожара члены пожарного боевого расчета действуют под руководством командира пожарного боевого расчета и выполняют обязанности, изложенные в п. 3; 4; 5 «Табеля» (приложение №3 к инструкции №2).

- Командиром пожарного боевого расчета в зоне пожара является старший инспектор службы безопасности.

Если имеется угроза жизни людей, то все силы и средства командир пожарного боевого расчета должен направить на эвакуацию из номеров гостей, сотрудников гостиницы и предотвращение возможной паники.

При этом привлекается персонал гостиницы (горничные, супервайзеры, ночные  уборщики, инспектора СБ, инженеры технической службы) не входящей в состав боевых расчетов, если нет угрозы для их жизни.

3.5.Начальник смены пожарного боевого расчета (РТП), находясь на ЦДП, дублирует сообщение о пожаре, задействует план оповещения должностных лиц гостиницы (Приложение №4 к Инструкции №2) и дает оповещение по рации всех сотрудников службы безопасности: "Внимание, всем постам! Подготовиться к действиям по эвакуации!"

Примечание:

1.Решениеобэвакуациипринимаетсябезстрахабытьподвергнутым какой-либо критике или взысканию, даже если в последствии окажется, что необходимости в эвакуации не было.

- Эвакуации подлежат в первую очередь инвалиды, люди, находящиеся в помещениях, приближенных к пожару и с вышележащих этажей.

Эвакуация персонала гостиницы и арендаторов, а также ценных документов, денежных средств и т.п. осуществляется по специальным памяткам, имеющимся в каждом отделе (службе).

3.6.Начальник смены пожарного боевого расчета (РТП) выполняет в полном объеме свои обязанности согласно п.1 «Табеля» (приложение №3 к инструкции №2).

Разработчик инструкции _

(подпись)

«Согласовано»

| (подпись) | (Ф.И.О.) |
| --- | --- |

Заместитель Генерального директора ^200    г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Инструкции

СПИСОК

должностных лиц и номера их биперов,

подключенных к системе объявления пожарной тревоги

| № п/п | Должность | № бипера |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Генеральный директор | 001 |
| 2. | Главный инженер | 007 |
| 3. | Начальник службы безопасности | 065 |
| 4. | Заместитель генерального директора | 008 |
| 5. | Заместитель главного инженера | 086 |
| 6. | Дежурный инженер | 090 |
| 7. | Дежурный инженер | 091 |
| 8. | Дежурный электромонтер по лифтам | 092 |
| 9. | Инспектора СБ | рация |
| 10. | Дежурный менеджер | 099 |
| 11. | Инспектор службы безопасности | рация |
| 12. | Инспектор службы безопасности | рация |
| 13. | Инженер по охране труда и пожарной безопасности | 089 |
| 14. | Врач | 000 |

Примечание: сбор должностных лиц на ЦДП (центральный диспетчерский пункт)

Разработчик инструкции________________

(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к Инструкции

СОСТАВ

смен пожарных боевых расчетов

|  | СМЕНА! |  | СМЕНА 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| дни: | с понедельника по пятницу | дни: | с понедельника по пятницу |
| время: | с 8.00 до 18.00 | время: | с 18.00 до 23.00 |
| 1 . Главный инженер | 1 . Дежурный менеджер |
| 2. Инженер по охране труда и пожарной безопасности | 2. Инженер ЦДЛ |
| 3. Инженер ЦДЛ | 3. Инженер ЦДЛ |
| 4. Инженер ЦДЛ | 4. Инспектор СБ |
| 5. Начальник СБ | 5. Инспектор СБ |
| 6. Инспектор СБ | 6. Дежурный электромонтер лифтов |
| 7. Инспектор СБ |  |

|  | СМЕНА 3 |  | СМЕНА 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| дни: |  | дни: |  |
| время: |  | время: |  |
| 1 . Ночной менеджер или лицо, его замещающее | 1 .Дежурный менеджер |
| 2. Инженер ЦДЛ | 2. Инженер ЦДЛ |
| 3. Инженер ЦДЛ | 3. Инженер ЦДЛ |
| 4. Инспектор СБ | 4. Инспектор СБ |
| 5. Инспектор СБ | 5. Инспектор СБ |
| 6. Дежурный электромонтер лифтов | 6. Дежурный электромонтер лифтов |

Примечание:

- Начальники смен пожарных боевых расчетов (первые по списку) являются руководителями тушения пожара (РТП).

- В случае отсутствия первого лица (РТП) по каким-либо причинам, оперативное руководство на пожаре осуществляет инженер ЦДП.

Разработчик инструкции _

(подпись)

Приложение № 3

к Инструкции

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор гостиницы "Турист"

_____________________________________

«_____»________________________200   г.

ТАБЕЛЬ

пожарного боевого расчета для дежурного персонала

гостиницы "Турист" по тушению пожара и эвакуации людей

| № п/ | Должностное лицо с 1 по 4 | Должность по табелю | Основные обязанности |
| --- | --- | --- | --- |
| п | смену | пожарного боевого расчета |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Главный инженер Дежурный менеджер Ночной менеджер (находится на ЦДЛ) | Начальник смены пожарного боевого расчета, он же руководитель тушения пожара (РТП) | • Дублирует сообщение о пожаре; • задействует план оповещения должностных лиц гостиницы; • сообщает по рации о подготовке службы СБ к эвакуации людей; • через систему оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией объявляет о частичной или полной |
|  |  |  | эвакуации; |
|  |  |  | • организует и координирует работу |
|  |  |  | по эвакуации людей, препятствует |
|  |  |  | возникновению паники; |
|  |  |  | • подключает к эвакуации гостей из |
|  |  |  | номеров, приближенных к пожару, |
|  |  |  | сотрудников СБ, инженерной службы, |
|  |  |  | не занятых в боевых расчетах, |
|  |  |  | персонал хозяйственной службы, |
|  |  |  | работающий на этажах; |
|  |  |  | • оказывает содействие в розыске |
|  |  |  | людей от двери к двери; |
|  |  |  | • задействует службу приема и |
|  |  |  | операторов телефонной станции |
|  |  |  | для оповещения гостей по спискам |
|  |  |  | проживающих, выявления количества |
|  |  |  | эвакуирующихся из номеров; |
|  |  |  | • назначает ответственных лиц по |
|  |  |  | перекличке гостей и персонала по |
|  |  |  | спискам на эвакуационном пункте; |
|  |  |  | • через инженера ЦДЛ устанавливает |
|  |  |  | включение всех систем автоматичес- |
|  |  |  | кой противопожарной защиты, |
|  |  |  | блокировку лифтов на вестибюльном |
|  |  |  | этаже; |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | • прекращает работы в гостинице, |
|  |  |  | кроме ликвидации пожара, удаляет |
|  |  |  | за пределы опасной зоны всех |
|  |  |  | сотрудников, не участвующих в |
|  |  |  | тушении и эвакуации; |
|  |  |  | • организует освобождение подъездов |
|  |  |  | к гостинице от автомашин и |
|  |  |  | встречу пожарных подразделений |
|  |  |  | города; |
|  |  |  | • докладывает оперативному |
|  |  |  | начальнику прибывшего пожарного |
|  |  |  | подразделения об обстановке на |
|  |  |  | пожаре, принятых мерах, количестве |
|  |  |  | эвакуированных сотрудников и |
|  |  |  | гостей; |
|  |  |  | • оказывает содействие пожарным |
|  |  |  | подразделениям, если это требуется; |
|  |  |  | • общается с пожарными, милицией, |
|  |  |  | по вопросам обеспечения |
|  |  |  | безопасности как жизни гостей, так и |
|  |  |  | сохранности имущества гостиницы |
| 2. | Дежурный инженер на ЦЦП | Член пожарного боевого расчета смены | • Принимает и подтверждает |
|  |  |  | сообщение о пожаре; |
|  |  |  | • вызывает по прямому телефону или |
|  |  |  | 001 пожарную охрану города; |
|  |  |  | • направляет членов ДПД, прибывших |
|  |  |  | по тревоге на ЦДЛ с ГДЗК к месту |
|  |  |  | пожара; |
|  |  |  | • запрашивает по рации обстановку |
|  |  |  | в зоне пожара, принятых мерах и |
|  |  |  | докладывает начальнику смены |
|  |  |  | (РТП); |
|  |  |  | • передает совместно с начальником |
|  |  |  | смены по гостевым этажам через |
|  |  |  | систему оповещения специальный |
|  |  |  | текст (F1-F5), а также сигнал |
|  |  |  | пожарной тревоги в зависимости от |
|  |  |  | места пожара и обстановки; |
|  |  |  | • проверяет включение всех систем |
|  |  |  | автоматической противопожарной |
|  |  |  | защиты при необходимости приводит |
|  |  |  | их в действие вручную; |
|  |  |  | • исполняет обязанность РТП при |
|  |  |  | отсутствии по каким-либо причинам |
|  |  |  | первого лица. |
| 3. | Ст. инспектор СБ Инженер по ОТ и ПБ (в зоне пожара) | Командир пожарного боевого расчета | • При обнаружении пожара или его |
|  |  |  | признаков сообщает на ЦДЛ по |
|  |  |  | рации о месте пожара и обстановке; |
|  |  |  | • запрашивает дополнительные силы и |
|  |  |  | средства; |
|  |  |  | • включает пожарную тревогу, нажав |
|  |  |  | кнопку пожарной сигнализации; |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | • информирует начальника смены |
|  |  |  | (РТП) об обстановке, принятых |
|  |  |  | решениях, необходимости эвакуации |
|  |  |  | людей из зоны и (или) из здания в |
|  |  |  | целом; |
|  |  |  | • ставит задачу прибывшим членам |
|  |  |  | пожарного боевого расчета на туше- |
|  |  |  | ние пожара и эвакуацию людей, |
|  |  |  | пресечение паники; |
|  |  |  | • руководит эвакуацией людей из |
|  |  |  | опасной зоны, проводя проверку от |
|  |  |  | двери к двери, при необходимости |
|  |  |  | использует ГДЗК, привлекает |
|  |  |  | персонал гостиницы |
|  |  |  | • контролирует ход тушения пожара |
|  |  |  | и закрытие дверей лицами, |
|  |  |  | эвакуирующимися с горящего этажа; |
|  |  |  | • обеспечивает соблюдение |
|  |  |  | требований безопасности всеми |
|  |  |  | участвующими в эвакуации людей, |
|  |  |  | тушении пожара, их своевременный |
|  |  |  | отвод из опасной зоны; |
|  |  |  | • по прибытии первого подразделения |
|  |  |  | пожарной охраны города действует |
|  |  |  | по указанию его начальника. |
| 4. | Инженер ЦДЛ или инспектор СБ (в зоне пожара) | Боец№1 | • Работает с огнетушителем; |
|  |  |  | • прокладывает линию от внутреннего |
|  |  |  | пожарного крана и работает со |
|  |  |  | стволом; |
|  |  |  | • действует по указанию командира |
|  |  |  | пожарного боевого расчета, в |
|  |  |  | зависимости от обстановки. |
| 5. | Дежурный электромонтер лифтов (в зоне пожара) | Боец N2 | • Работает с огнетушителем; |
|  |  |  | • прокладывает вторую линию от |
|  |  |  | пожарного крана и работает со |
|  |  |  | стволом; |
|  |  |  | • действует по указанию командира |
|  |  |  | пожарного боевого расчета, в |
|  |  |  | зависимости от обстановки. |

Примечание:

- Действовать бытро и решительно.

- При явной угрозе жизни - покинуть зону пожара, закрыть за собой
двери.

Разработчик инструкции

(подпись)

«Согласовано»

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к Инструкции

ПЛАН

оповещения должностных лиц гостиницы "Турист"

| № п/п | Должность | Фамилия, Имя, Отчество | Рабочий телефон | Сотовый | Домашний телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Генеральный директор |  |  |  |  |
| 2. | Директор по административным и кадровым вопросам |  |  |  |  |
| 3. | Главный инженер |  |  |  |  |
| 4. | Начальник службы безопасности |  |  |  |  |
| 5. | Инженер по охране труда и пожарной безопасности |  |  |  |  |

Разработчик инструкции

(подпись)

Часть IV.

Сборник макетов организационно-распорядительных документов по пожарной безопасности для организаций

(наименование организации)

Макет № 1

ПРИКАЗ

№ 						 « 	 » 		 200 _ г.

«Об организации работы по обеспечению пожарной безопасности»

С целью обеспечения пожарной безопасности, в соответствии с законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Возложить непосредственное руководство работой по обеспечению пожарной безопасности на 																,

2.	Для поддержания в цехах (на участках), помещениях, подразделениях установленного противопожарного режима назначить руководителей отделов, служб, объектов и др. должностных лиц ответственными за обеспечение пожарной безопасности, согласно прилагаемого списка (Приложение 1).

В своей работе лицам, ответственным за пожарную безопасность руководствоваться утвержденной мною инструкцией № 2 «Ответственному лицу за обеспечение пожарной безопасности» (макет № 3)

3. Лицам, указанным в п.1 и п.2 настоящего приказа:

- В месячный срок пройти обучение мерам пожарной безопасности в организации, имеющей лицензию на данный вид деятельности.

- Сформировать до 	  пакет организационно-распорядительной документации по пожарной безопасности, определить перечень правил, норм, требования которых распространяются на организацию, приобрести журнально-бланочную продукцию.

- Работу по обеспечению пожарной безопасности проводить в соответствии с действующими в Российской Федерации законодательными, нормативно-правовыми актами, настоящим приказом и прилагаемым к нему «Положением об организации работы по обеспечению пожарной безопасности» (макет № 2).

- Разработать и в срок до  	   представить на утверждение инструкции по пожарной безопасности согласно «Примерного перечня» (Приложение 2).

3.5. Инструктаж, обучение и проверку знаний по пожарной безопасности, противопожарные тренировки персонала организовать и проводить согласно утвержденного «Положения об организации обучения и проверки знаний по пожарной безопасности» (макет № 4).

3.6. Разработать и представить на утверждение до 			 	  планы (схемы) и инструкции, определяющие действия персонала при обнаружении пожара и по обеспечению быстрой и безопасной эвакуации людей, по которым один раз в полугодие проводить практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников.

3.7. В срок до  	  проверить противопожарное состояние подразделений, цехов организации. По результатам пожарно-технического обследования составить план мероприятий по устранению выявленных недостатков, улучшению пожарной безопасности объекта и представить мне его на утверждение.

- Директору по персоналу  	  при разработке должностных инструкций сотрудников организации вносить соответствующие коррективы, определяющие их обязанности по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с положением, указанным в п. 3.3 настоящего приказа.

- Утвердить и ввести в  действие инструкцию  № 1  «О мерах пожарной безопасности», устанавливающую основные требования противопожарного режима в организации (макет № 5).

- Запретить производство временных огневых работ без оформления наряда-допуска, организациям и специалистам, не имеющим соответствующей лицензии, квалификационных удостоверений, талонов о прохождении противопожарной подготовки, а также нарушать требования инструкции № 4 «О мерах пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ» в организации.

- В целях обеспечения быстрого тушения пожаров до прибытия подразделений пожарной охраны руководителям отделов, служб, объектов в срок до 	 организовать пожарные боевые расчеты, из числа своего персонала.

Табель пожарного боевого расчета (макет № 6) утвердить, ввести в действие и один раз в полугодие проводить его практическую отработку.

8. В целях привлечения инженерно-технического персонала организации к участию в проведении  пожарно-профилактической работы, а также для проверки знаний лиц, ответственных за пожарную безопасность, утвердить постоянно действующую пожарно-техническую комиссию (ПТК) в составе:

Председатель комиссии

Члены комиссии

Пожарно-технической комиссии в своей работе руководствоваться утвержденным мною «Положением о пожарно-технической комиссии» (макет № 7).

9. Начальникам цехов, участков, служб, подразделений (ответственным за пожарную безопасность):

9.1. Организовать проведение первичных, повторных, внеплановых и целевых инструктажей на рабочем месте в соответствии с «Положением о противопожарной подготовке», с регистрацией результатов в журнале установленной формы. Запретить допуск к работе лиц, не прошедших вводный и первичный инструктаж по пожарной безопасности на рабочем месте.

9.2. Определить места и допустимое количество единовременно находящихся в помещении сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, порядок уборки горючих отходов и пыли, осмотра помещений перед закрытием после окончания работы.

9.3.	Вывести на видном месте складских, производственных и других помещений таблички установленной формы с указанием фамилии, имени, отчества ответственного за пожарную безопасность, номера телефонов вызова пожарной охраны.

Обозначить на дверях производственных и складских помещений категорию взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по правилам устройства электроустановок (макет № 8).

- Установить строгий и систематический контроль за выполнением рабочими и служащими своих подразделении правил и инструкций, определяющих требования пожарной безопасности

- С текстом настоящего приказа и приложениями к нему ознакомить под расписку всех упомянутых в них лиц в части, их касающейся.

- Общее руководство работой по обеспечению пожарной безопасности, а также контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель организации

(должность. Ф.И.О., роспись)

Визы:

Приложение 1 к приказу

(наименование организации)

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

(Ф.И.О.)

"        "                    200     г

СПИСОК

ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности

| № п/п | Наименование цеха, участка, отдела, службы, помещения | Ф.И.О., должность ответственного за пожарную безопасность | Роспись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Разработчик

(должностное лицо)			    подпись		        (Ф.И.О.)

«Согласовано»

Заместитель Генерального директора

"        "                    200     г

подпись		        (Ф.И.О.)

Приложение 2 к приказу

(наименование организации)

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

(Ф.И.О.)

"        "                    200     г

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

подлежащих разработке инструкций по пожарной безопасности

| №п/п | Наименование инструкции по пожарной безопасности | № инст. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Общая инструкция о мерах пожарной безопасности в организации. | №1 |
| 2 | Инструкция для дежурного персонала объекта (организации) на случай обнаружения пожара и эвакуации людей. | №2 |
| 3 | Инструкция ответственному лицу за пожарную безопасность. | №3 |
| 4 | Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ. | №4 |
| 5 | Инструкция о мерах пожарной безопасности в складских помещениях. | №5 |
| 6 | Инструкция о мерах пожарной безопасности в мастерских. | №6 |
| 7 | Инструкция по использованию лифюв. имеющих назначение «Перевозка пожарных подразделений». | №7 |
| 8 | Инструкция о порядке включения насосов-повысителей противопожарного водоснабжения. | №8 |
| 9 | Инструкция по использованию системы автоматического газового пожаротушения (Талон) | №9 |
| 10 | Инструкция по использованию системы автоматического газового пожаротушения (СО2), | №10 |
| И | Инструкция по использованию системы автоматической пожарной сигнализации фирмы «Autronica AS» (станция BS-100 DYF1). | №11 |
| 12 | Инструкция по использованию системы оповещения людей о пожаре и управление эвакуацией. | №12 |
| 13 | Инструкция по хранению и эксплуатации изолирующего самоспасателя СПИ - 20 | №13 |
| 14 | Инструкция по применению и техническому обслуживанию прошковых огнетушителей. | №14 |

Перечень составлен в соответствии с требованиями "Правил пожарной безопасности в Российской Федерации" с учетом специфики объекта.

Разработчик

(должностное лицо)			    подпись		        (Ф.И.О.)

«Согласовано»

Заместитель Генерального директора

"        "                    200     г

подпись		        (Ф.И.О.)

Макет № 2

(наименование организации)

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации работы по обеспечению пожарной безопасности

Ухта

200        г.

Приложение 1 к приказу

(наименование организации)

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

(Ф.И.О.)

"        "                    200     г

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации работы по обеспечению пожарной безопасности

1Основные понятия.

1.1 Пожарная безопасность — состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

- Пожар — неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

- Требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

- Нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

- Противопожарный режим - правила поведения  людей, порядок организации производства и (или) содержание помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований пожарной безопасности и тушение пожаров.

- Меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

2Общие положения.

2.1.	Настоящее положение определяет функции структурных подразделений 	_____

(наименование организации)

в области обеспечения пожарной безопасности, регламентирует обязанности руководителей служб, отделов, инженерно-технического персонала, рабочих и служащих, а также определяет порядок, формы и методы их работы по созданию надлежащего противопожарного режима на своих рабочих местах.

2.2.	Положение вводится в целях улучшения работы по обеспечению пожарной безопасности, предупреждению пожаров и является обязательным документом, для исполнения всеми руководителями, инженерно-технически персоналом, рабочими и служащими.

2.3. Работа по обеспечению пожарной безопасности ведется в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации о пожарной безопасности «Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации», с другими законодательными и нормативно-правовыми документами, а также организационно- распорядительной документацией организации и настоящим Положением.

3. Организация работы по обеспечению пожарной безопасности.

3.1 Ответственность за обеспечения пожарной безопасности на объектах в целом возлагается на Генерального директора. 3.1.1. Генеральный директор организации обязан:

- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;

- выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности на объектах

(наименование организации)

- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности;

- включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности;

- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства  тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;

- создать и содержать в соответствии с установленными нормами добровольную пожарную   охрану   организации,   содействовать деятельности добровольных пожарных;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожара;

- обеспечить доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территорию, в здания, сооружения и иные объекты организации;

- предоставлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в организации, а также о происшедших пожарах;

- включить в функциональные обязанности должностных лиц и других специалистов решение вопросов пожарной безопасности исходя из возложенных на них служебных и производственных задач;

- незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты.

3.2. Ответственность за непосредственное руководство всей работой по обеспечению пожарной безопасности в организации возлагается на заместителя генерального директора.

3.2.1. На заместителя генерального директора возлагается: - осуществление контроля за соблюдением установленного противопожарного режима, выполнением инструкций, норм, правил;

-	обеспечение выполнения предписаний, постановлений, и других законных требований должностных лиц пожарной охраны;

- разработка планов, приказов, распоряжений по обеспечению пожарной безопасности и осуществлению контроля за их исполнением;

- оказания содействия в работе пожарно-технической комиссии, пожарных боевых расчетов;

- организация и контроль своевременного проведения инструктажей, занятий по пожарно-техническому минимуму;

- выявление причин и обстоятельств грубейших нарушений вопросов пожарной безопасности, принятие мер по их предупреждению;

- другие дополнительные обязанности.

3.5. Ответственность за пожарную обязанность, эксплуатацию и исправное техническое состояние электроустановок, отопления, вентиляция, всех систем и средств противопожарной защиты

(наименование организации) несет главный инженер.

3.3.1.	На главного инженера возлагается проведение регулярных проверок и содержание в исправном состоянии:

- электрооборудования,отопления, вентиляции;

- сетей противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, внутренние пожарные краны, рукава, стволы);

- систем автоматической пожарной сигнализации и средств связи;

- установок водяного (спринклериая и дренчерная системы) и газового пожаротушения;

- систем противодымной защиты (клапаны дымоудаления, вентиляторы подпора воздуха, двери в коридорах, проходах лифтовых, холлах, лестничных клетках, тамбурах) и индивидуальных средств защиты органов дыхания;

- систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией (звуковые сигналы, трансляция речевой и телевизионной информации, указатели световой и табличной индикации, планы эвакуации, электрические фонари, двери дополнительных эвакуационных выходов с электромагнитными замками);

- первичных средств пожаротушения (огнетушители).

- На главного инженера возлагается ответственность за руководство, планирование работы пожарно-технической комиссии, осуществление контроля за выполнением планов.

- На главного инженера возлагается ответственность за организацию и безопасное проведение газоэлектросварочных и других огневых работ, а также за пожарную безопасность своего подразделения и прилегающей территории.

- Другие дополнительные обязанности.

3.4.	Ответственность возлагаемая за работу по обеспечению пожарной безопасности на других должностных лиц администрации (главного энергетика, главного механика и т.п.) с учетом специфики организации и их производственной деятельности.

3.5.	Ответственность за пожарную безопасность отделов, служб, подразделений, складов, цехов, участков и других помещений несут их начальники, заведующие или другие должностные лица, специально назначенные приказом генерального директора.

Лица, ответственные за пожарную безопасность ОБЯЗАНЫ:

•	знать и поддерживать противопожарный режим установленный приказами и инструкциями по объекту в производственных, складских, административных и других помещениях и на прилегающей территории;

•	знать пожарную опасность своего участка, пожароопасные свойства материалов и веществ и не допускать нарушений правил их использования и хранения;

•	следить за состоянием территории, помещений, эвакуационных путей и выходов, принимать меры к устранению обнаруженных недостатков.

- знать места расположения и правила использования имеющихся средств связи, сигнализации, пожаротушения, обеспечивать их постоянную готовность к действию;

- проводить первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи на рабочем месте с записью в специальном журнале, в соответствии с «Положением об организации обучения и проверки знаний по пожарной безопасности» (макет № 4);

- разъяснять рабочим и служащим требования пожарной безопасности, действующие на объекте, порядок действия в случае возникновения  пожара  и  эвакуации,  принимать  меры  по  его обучению;

- ежедневно, по окончании рабочего дня тщательно осматривать помещения, следить за уборкой рабочих мест, отключать электрооборудование и освещение за исключением источников электропитания, электроустановок, которые по условиям технологического процесса должны работать круглосуточно;

- осуществлять контроль за соблюдением установленного противопожарного режима и выполнять в установленный срок все устные и письменные замечания, предложения инженера по охране труда и пожарной безопасности по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

- докладывать обо всех нарушениях правил пожарной безопасности своему вышестоящему руководителю;

- выполнять другие требования пожарной безопасности в соответствии с Инструкцией №2 «Ответственному лицу за обеспечение пожарной безопасности».

3.6 Персонал организации ОБЯЗАН:

•	соблюдать на объектах требования пожарной безопасности стандартов, норм и правил, утвержденных в установленном порядке, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим;

- выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, предметами бытовой химии, проведение работ с легковоспламеняющимися (ЛВЖ) и горючими (ГЖ) жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием, не допускать действий, приводящих к пожару;

- знать места расположения и уметь пользоваться средствами сообщения о пожаре, огнетушителями, внутренними пожарными кранами в объеме вводного инструктажа;

- при обнаружении пожара немедленно уведомлять пожарную охрану;

•до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожара;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара;

- выполнять в установленный срок все устные и письменные замечания и предложения инженера по охране труда и пожарной безопасности по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности;

•	немедленно докладывать своему непосредственному руководителю о нарушениях установленного противопожарного режима и правил пожарной безопасности;

3.7 Начальник пожарно-сторожевой охраны (инженер по охране труда и пожарной безопасности, или другое должностное лицо) занимается организацией и проведением всей работы по обеспечению

пожарной безопасности в

(наименование организации)

3.7.1.	На него возлагается:

-	проведение  анализа состояния  пожарно-профилактической работы и разработка мер по ее улучшению;

-	проведение работы по обеспечению пожарной безопасности и мероприятий по предупреждению пожаров на объектах

(наименование организации)

-	проведение совместных со службами проверок состояния сетей противопожарного водоснабжения, установок пожарной сигнализации, пожаротушения, систем противодымной защиты, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией;

-	участие в работе пожарно-технической комиссии по проверке противопожарного состояния объектов, выполнению требований и правил, установленного противопожарного режима;

- проведение вводного инструктажа принимаемых на работу и обучение дежурного персонала, членов боевых расчетов добровольной пожарной дружины действиям в случае пожара и эвакуации людей, руководство работой ДПД (ДПО);

- оказание отделам, службам, подразделениям методической помощи в разработке инструкций по пожарной безопасности, проведении первичного, повторного, внепланового инструктажей на рабочем месте

3.7.2.	Осуществляет контроль за:

проведением мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

-	выполнением в подразделениях требований приказов, правил, норм, инструкций по пожарной безопасности;

-	своевременным проведением соответствующими службами технического обслуживания и содержания в исправном состоянии вентиляции, электрооборудования, первичных средств пожаротушения, систем противопожарной защиты и т.п.;

-	своевременным проведением первичного, повторного, внепланового инструктажей руководителями подразделений на рабочих местах.

3.7.3 Имеет право:

-	проверять состояние пожарной безопасности во всех подразделениях организации и давать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных недостатков;

-	запрашивать и получать от подразделений материалы по пожарной безопасности, требовать письменных объяснений от лиц, допустивших нарушение норм, правил, инструкций по пожарной безопасности;

-	требовать от руководителей подразделений отстранение от работы лиц, не прошедших противопожарного инструктажа;

- представлять руководству организации предложения о поощрении отдельных работников за активную работу по обеспечению пожарной безопасности и вносить предложения по привлечению к дисциплинарной ответственности в установленном порядке  лиц, виновных в нарушении правил пожарной безопасности, инструкций и не выполняющих требования по устранению замечаний;

- беспрепятственно осматривать в любое время суток производственные, служебные и бытовые помещения и объекты;

- представительствовать с ведома руководства в государственных и других общественных организациях при обсуждении вопросов пожарной безопасности.

Разработчик

(должностное лицо)			    подпись		        (Ф.И.О.)

«Согласовано»

Заместитель Генерального директора

"        "                    200     г

подпись		        (Ф.И.О.)

Макет № 3

(наименование организации)

ИНСТРУКЦИЯ №2

Ответственному лицу за обеспечение

пожарной безопасности

Ответственным лицом за обеспечение

пожарной безопасности

(наименование отдела, помещения)

является

(Ф.И.О., должность)

специально назначенный приказом
генерального директора №

от

Санкт -Петербург

200        г.

(наименование организации)

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

(Ф.И.О.)

"        "                    200     г

ИНСТРУКЦИЯ № 2

ответственному лицу за обеспечение пожарной безопасности

1. Общие положения

1.1.	Настоящая инструкция определяет обязанности ответственного
лица за обеспечение пожарной безопасности территорий, зданий,
помещений, цехов, участков, служб, подразделений, технологического
оборудования, процессов и т.п.

(наименование организации)

1.2.	Ответственность за пожарную безопасность несут руководители служб, подразделений, начальники цехов, заведующие,
а также должностные лица, специально назначенные приказом
генерального директора.

1.3.	Ответственное лицо за обеспечение пожарной безопасности
несет персональную  ответственность за выполнение настоящей
Инструкции в установленном законом порядке.

2. Обязанность ответственного липа за обеспечение пожарной безопасности

Ответственный за обеспечение пожарной безопасности ОБЯЗАН:

- Знать пожарную опасность технологического процесса, оборудования, помещений, объекта, а также материалов и веществ,
применяемых и хранимых на обслуживаемом участке. Не допускать
применения  в  процессах  производства  материалов  и  веществ
с неисследованными   показателями   их   пожаровзрывоопасности
или не имеющих сертификатов, а также их хранения совместно
с другими материалами и веществами.

- Знать и иметь действующие Правила, Инструкции, Приказы
по пожарной безопасности организаций, а также для отдельных

пожароопасных помещений, производственных операций, работ, и контролировать их выполнение на своем участке (Приложение 1 к настоящей инструкции).

2.3.	Следить за состоянием дорог, проездов и проходов к
зданиям, сооружениям, складам и водоисточникам, используемым
для тушения пожара, подступов к стационарным лестницам и
пожарному инвентарю.Не допускать их загромождений. О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны (макет № 5)

2.4.	Не допускать в помещениях, коридорах, на лестницах
загромождений, препятствующих выходу людей и эвакуации иму
щества в случае пожара, установку   каких-либо    приспособлений,
препятствующих нормальному закрытию противопожарных (проти-
водымных) дверей, закрытия наглухо основных и запасных выходов,
решеток на окнах, люков и т.п (макет № 5).

2.5.	Поддерживать и контролировать на своих участках, поме
щениях соблюдение персоналом мер пожарной безопасности и
установленного Приказом (Инструкцией №   1) противопожарного
режима с учетом Приложения 2 к настоящей инструкции.

- Не допускать проведения временных огневых работ без
правильно оформленного наряда-допуска, организацией (бригадой)
не имеющей лицензии на  этот  вид деятельности, без квалификационных
удостоверений и талонов    о    прохождении    членами    бригады
обучения мерам пожарной безопасности.

- Ежедневно по окончании рабочего дня перед закрытием
тщательно осмотреть все   обслуживаемые помещения   согласно
имеющейся памятке (Приложение 3 к настоящей Инструкции).
Устранить все возможные причины возникновения и развития пожара.
О результатах осмотра сделать запись в «Журнале осмотра помещений
перед их закрытием по окончании работы» (Приложение 4).

- Проводить первичный и повторный инструктаж на рабочем
месте, а также   противопожарные   тренировки   по   действиям
персонала в случае возникновения пожара согласно утвержденного
«Положения об организации обучения и проверки знаний по пожарной
безопасности» (макет № 4).

Не допускать к работе персонал, не прошедший инструктаж и не знающий своих обязанностей в случае пожара.

2.9.	Знать места расположения средств пожаротушения, связи,
сигнализации, следить за их исправностью, наличии свободного доступа
и уметь ими пользоваться при пожаре. Не допускать использования
пожарного инвентаря, оборудования не по прямому назначению.

2.10.	Систематически не реже двух раз в год проводить проти
вопожарные тренировки по тушению условного пожара с пожарным
боевым расчетом согласно «Табеля пожарного боевого расчета» (макет
№ 6) и эвакуации  людей  в  соответствии  с  планом  эвакуации
(часть Ш, Приложения 2,2; 2,3)

3. Порядок действий при пожаре

При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.), ответственный за пожарную безопасность ОБЯЗАН:

- немедленно сообщить об этом, нажав кнопку пожарной
сигнализации и по местному телефону 	 или 01 в

пожарную охрану города (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также свою фамилию). Если о пожаре сообщил кто-то другой из сотрудников, не зависимо от этого, продублировать сообщение и поставить в известность вышестоящее руководство, диспетчера, дежурного по объекту;

- в случае угрозы жизни людей - немедленно организовать их
эвакуацию, используя для этого имеющиеся силы и средства;

- проверить включение в работу автоматических систем про
тивопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения,
противодымной защиты);

- при необходимости отключить электроэнергию (за исклю
чением   противопожарной   защиты),   остановить   работу   тран
спортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые,
газовые, паровые и водяные коммуникации, остановить работу систем
вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениям, выполнить
другие мероприятия, способствующие предотвращению развития
пожара и задымления помещений здания;

- прекратить все работы в здании (если это допустимо по
технологическому процессу производства), кроме работ, связанных
с мероприятиями по ликвидации пожара;

-	удалить за пределы опасной зоны всех работников, не
участвующих в тушении пожара;

- осуществлять общее руководство по тушению пожара (с уче
том специфики, особенностей объекта) до прибытия подразделений
пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работникам,
принимающими участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и
защиту материальных ценностей;

-	организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать
помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

-	сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для
тушения пожаров и проведения, связанных с ними первоочередных
аварийно-спасательных   работ,   сведения   о   перерабатываемых
или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых,
сильнодействующих    ядовитых    веществах необходимые    для
обеспечения безопасности личного состава;

-	действовать по указанию командира пожарного подразделения в
зависимости от обстановки.

Разработчик

(должностное лицо)			    подпись		        (Ф.И.О.)

«Согласовано»

Заместитель Генерального директора

"        "                    200     г

подпись		        (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Инструкции 2

ПЕРЕЧЕНЬ

основных нормативно-правовых и организационно-распорядительных документов по пожарной безопасности, рекомендуемых для ответственных за пожарную безопасность

- Федеральный закон Российской Федерации «О пожарной безопасности» от 21.12.94 г  №69-ФЗ (с учетом изменений).

- Закон Санкт-Петербурга «О пожарной безопасности Санкт-Петербурга» от 18.01.2001г №17-1.

- Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03 или ведомственные ППБ.

- Распоряжение губернатора Санкт-Петербурга от 25.10.96 г

№ 328-р «О мерах по выполнению Федерального закона Российской Федерации «О пожарной безопасности» на территории Санкт-Петербурга», а также распоряжение № 1923 от 07.08.03 г.

- Распоряжение губернатора Ленинградской области от 02.09.96 г. № 104-рг «О мерах по выполнению Федерального закона Российской Федерации «О пожарной безопасности» на территории Ленинградской области».

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования».

- ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности труда».

- Приказ об организации работы но обеспечению пожарной безопасности в организации (макет № 1).

- Инструкция № 1 «О мерах пожарной безопасности на объекте» (макет №5).

- Инструкция № 2 «Ответственному лицу за пожарную безопасность» (макет № 3).

- Другие организационно-распорядительные документы или весь пакет по пожарной безопасности по необходимости.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к инструкции № 2

Противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержание помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований пожарной безопасности и тушение пожаров.

На каждом предприятии приказом (инструкцией) должен быть установлен соответствующий их пожарной опасности противопожарный режим, в том числе:

- определены и оборудованы места для курения;

- определены места и допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;

- установлен порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды;

- определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня;

-	регламентированы: порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; действия работников при обнаружении пожара;

-	определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарнотехническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение (п. 15 ППБ-01-03).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к инструкции 2

ПАМЯТКА ЛИЦУ,

ОТВЕТСТВЕННОМУ ЗА ОСМОТР ПОМЕЩЕНИЙ ПЕРЕД ЗАКРЫТИЕМ

Все помещения, независимо от назначения: производственные цехи, мастерские, кладовые, лаборатории, офисы, кабинеты, библиотеки, гардеробы, столовые и другие перед закрытием обязательно осматриваются ответственными за пожарную безопасность того или другого помещения или назначенными ими лицами.

О результатах осмотра производится запись в журнале осмотра помещений перед их закрытием по окончании работы.

ОСМОТР ПОМЕЩЕНИЙ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ:

1. Устранение возможных причин пожара.

2. Устранение причин, способствующих быстрому распространению огня.

3. Готовность средств пожаротушения к использованию.

Ежедневно по окончании рабочего дня перед закрытием тщательно осмотреть все обслуживаемые помещения и проверить:

- выключение электронагревательных приборов, электроустановок, агрегатов, машин, оборудования, силовой и электроосветительной сети (за исключением источников электропитания и электроустановок, которые по условиям технологического процесса должны работать круглосуточно);

- состояние, рабочих столов, шкафов, мусорных ящиков, урн, пепельниц, и т. п. в целях удаления из них зароненных горящих окурков, спичек, свечей, самовозгорающихся веществ и материалов;

- отсутствие контакта нагретых поверхностей выключенных электроприборов, электрооборудования с горючими веществами и материалами;

- уборку помещений, рабочих мест от производственных отходов и мусора;

- удаление с рабочих мест легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, товаров в аэрозольной упаковке в специально отведенное и оборудованное для их хранения место;

- наличие свободных проходов по коридорам, помещениям, лестницам к запасным
выходам, люкам, окнам, к средствам пожаротушения и связи;

При осмотре и проверке помещений следует установить, нет ли дыма, запаха гари, повышения температуры и других признаков пожара. При обнаружении подобных признаков - выявить причину и принять меры к ее устранению.

Проверка помещений, где проводились пожароопасные работы, должна производиться с собой тщательностью. За этими помещениями должно быть установлено наблюдение в течение трех часов после окончания пожароопасных работ.

Помещения могут быть закрыты только после их осмотра и устранения всех пожароопасных недочетов. О недочетах, которые не могут быть устранены проверяющим, последний обязан немедленно сообщить вышестоящему должностному лицу для принятия соответствующих мер.

После закрытия помещений, окон (форточек) ответственное лицо обязано сдать ключи под расписку в охрану или ответственному дежурному объекта и сделать запись в специальном журнале о результатах осмотра помещений.

Примечание: журнал осмотра помещений перед их закрытием по окончании работы можно совместить с журналом сдачи ключей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к инструкции 2

ЖУРНАЛ

осмотра помещений перед их закрытием по окончанию работы

| № п/п | Наименование склада, лаборатории, помещения | Дата и время осмотра | Результаты осмотра | Фамилии лиц, проводящих осмотр | Подпись производившего осмотр | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Макет № 4

(наименование организации)

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации обучения и проверки знаний по пожарной безопасности рабочих и служащих

Санкт -Петербург

200        г.

(наименование организации)

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

(Ф.И.О.)

"        "                    200     г

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации обучения и проверки знаний по пожарной безопасности рабочих и служащих

1. Основные положения.

1.1. Настоящее положение устанавливает единый порядок и виды обучения и проверки знаний по пожарной безопасности персонала организации и распространяется на все отделы, службы, подразделения.

- Обучение и проверка знаний по пожарной безопасности осуществляется на основании Федерального закона Российской Федерации «О пожарной безопасности», ГОСТ «Организация обучения безопасности труда», распоряжение губернатора СПб «О пожарной безопасности».

- Настоящее Положение вводится в целях совершенствования работы в организации при проведении инструктажа с рабочими и служащими, обучении и проверке знаний руководителей, специалистов и является обязательным для исполнения документом всеми лицами, ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

- Ответственность за организацию обучения и проверку знании по пожарной безопасности рабочих и служащих по организации в целом возлагается на его руководителя, а в подразделениях (цех, лаборатория, мастерская и т. п.) - на руководителя подразделения.

- Контроль за своевременностью обучения, проверок знаний, проведения противопожарных тренировок осуществляет инженер по охране труда и пожарной безопасности.

2. Инструктаж по пожарной безопасности.

- Для ознакомления с правилами пожарной безопасности и действиями на случай возникновения пожара все рабочие и служащие организации должны пройти противопожарный инструктаж.

- Все работники организации должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа.

- По характеру и времени проведения инструктажи подразделяются на:

- вводный;

- первичный на рабочем месте;

- повторный;

- внеплановый;

- целевой.

- Инструктаж по пожарной безопасности можно проводить
одновременно с инструктажем рабочих и служащих по охране труда.

- Вводный инструктаж.

- Вводный инструктаж по пожарной безопасности проводят со всеми вновь принимаемыми на работу, независимо от их образования, стажа работы, занимаемой должности.

- Направление на вводный инструктаж по пожарной безопасности дает отдел кадров организации.

- Вводный инструктаж в организации проводит инженер по охране труда и пожарной безопасности, на которого возложена эта обязанность, приказом, положением.

- Вводный инструктаж проводят в специально оборудованном помещении с использованием современных технических средств обучения и наглядных пособий (плакатов, макетов, кинофильмов, диафильмов, видеофильмов и т.п.).

- Вводный инструктаж проводят по программе, разработанной лицом, проводящим инструктаж, с учетом требований правил, инструкций по пожарной безопасности, а также всех особенностей производства, утвержденной руководителем организации (приложение 4.1. к настоящему макету).

2.5.6. О проведении вводного инструктажа делают запись в журнале регистрации вводного инструктажа (приложение 4.2.) с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего, а также в документе о приеме на работу.

- Вводный инструктаж завершается проверкой знаний и навыков, полученных инструктируемыми. С рабочими и служащими, знания которых оказались неудовлетворительными, инструктаж повторяют с обязательной последующей проверкой.

- Журнал ведется лицом, проводящим вводный инструктаж и хранится у него.

2.6. Первичный инструктаж на рабочем месте.

2.6.1. Первичный инструктаж на рабочем месте перед началом производственной деятельности проводят:

- со всеми вновь принятыми в организацию, а также переводимыми из одного подразделения в другое;

- с работниками, выполняющую новую для них работу, командированными, временными работниками;

- со строителями, выполняющими строительно-монтажные работы на территории действующей организации;

- со студентами и учащимися, прибывшими на производственное обучение или практику.

2.6.2. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится по инструкциям, разработанным и утвержденным руководителями производственных и структурных подразделений, отделов, служб организации с учетом требований соответствующих правил, норм производственной и другой технической документации. При этом необходимо учитывать примерный перечень вопросов первичного инструктажа по пожарной безопасности на рабочем месте, приведенный в Приложении № 4.3 настоящего макета.

2.6.3. Первичный инструктаж на рабочем месте проводят с каждым работником или учащимся индивидуально с практическим показом действий в случае возникновения пожара. Первичный инструктаж возможен с группой лиц, обслуживающих однотипное оборудование и в пределах общего рабочего места.

2.7. Повторный инструктаж.

- Повторный инструктаж проходят все рабочие, независимо от квалификации, образования, стажа работы не реже одного раза в полугодие.

- Повторный инструктаж проводят индивидуально или с группой работников, обслуживающих однотипное оборудование и в пределах общего рабочего места по вопросам первичного инструктажа на рабочем месте в полном объеме.

2.8. Внеплановый инструктаж.

2.8.1. Внеплановый инструктаж проводят:

- при введении в действие новых или переработанных правил, инструкций по пожарной безопасности, а также изменений к ним;

- при изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования, исходного сырья, материалов, влияющих на пожарную безопасность;

- при нарушении работающими или учащимися требований пожарной безопасности, которые могут привести к аварии, взрыву, пожару;

- по требованию органов надзора;

- при перерывах в работе — для работ, к которым предъявляют дополнительные (повышенные) требования по пожарной безопасности более чем на 60 дней.

2.8.2. Внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с группой работников одной профессии. Объем и содержание инструктажа определяют в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.

2.9. Целевой инструктаж.

2.9.1. Целевой инструктаж проводят:

-	при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности (покраска полов, помещений, оборудования и т.п.);

-	при ликвидации аварий, стихийных бедствий, катастроф;

-	при производстве газо-электросварочных и других огневых работ, на которые оформляется наряд-допуск, разрешение и другие документы;

-	при проведении экскурсии на предприятии.

2.10. Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой проводит непосредственный руководитель, ответственный за обеспечение пожарной безопасности.

- Все инструктажи завершаются проверкой знаний устным опросом или с помощью карточек программированного контроля знаний, технических средств обучения. Знания проверяет работник, проводивший инструктаж.

- Лицо, показавшее неудовлетворительные знания, к работе не допускается и обязано пройти инструктаж вновь.

- О проведении первичного инструктажа на рабочем месте, повторного, внепланового работник, проводивший инструктаж, делает запись в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте (Приложение № 4.4 к настоящему макету) с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. При этом указывают вид инструктажа, а при проведении внепланового указывают еще причину проведения. Целевой инструктаж с работниками, проводящими работы по наряду-допуску, разрешению и т.п фиксируется в наряде-допуске или другой документации, разрешающей производство работ.

3. Обучение и проверка знаний рабочих и служащих мерам пожарной безопасности.

3.1. Обучение работающих мерам пожарной безопасности независимо от взрывопожароопасности производства проводят для следующих категорий работников:

- руководители организаций. (один раз в три года);

- лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности предприятий (один раз в три года)

- начальник добровольных пожарных дружин организации (один раз в три года);

- председатели пожарно-технических комиссий (один раз в три года);

- рабочие, выполняющие сварочные и другие огневые работы (ежегодно);

- члены добровольных пожарных дружин (один раз в три года);

- Обучение перечисленных в пункте 3.1 категорий работников проводится только в организациях, имеющих лицензию на данный вид деятельности по программам, разработанным ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, согласованным в установленном порядке.

- Обучение на предприятиях, имеющих отдельные пожароопасные участки, может проводится с определенными категориями специалистов (рабочих покрасочных участков, работников складов, лабораторий, электромонтеров и т.п.).

- На взрывопожароопасных производствах обучение проводят со всеми работниками по изучению особенностей пожароопасных технологии.

- Перечень цехов, участков или профессий рабочих, служащих и инженерно-технических работников, которые должны  пройти обучение непосредственно в организации, а также порядок и сроки проведения занятий, содержание учебных программ устанавливаются и утверждаются как и при проведении инструктажей руководителями организации.

Примерная программа обучения рабочих и служащих мерам пожарной безопасности в организации приведена в Приложении № 4.5. к настоящему макету.

3.6. Обучение рабочих и служащих мерам пожарной безопасности следует завершить экзаменом или зачетом.

При этом успешно прошедшим обучение (пожарно-техничекий минимум) считаются лица, которые знают действия на случай возникновения пожара, приемы использования средств пожаротушения, а также пожарную опасность производственных установок, агрегатов, оборудования, веществ и материалов, обращающихся в производстве, объектовые и цеховые инструкции по пожарной безопасности.

Результаты проверки знаний экзаменационной комиссией после обучения оформляются протоколом (Приложение № 4.6 к настоящему макету).

3.7. Рабочие, обслуживающие объекты (установки, оборудование) повышенной опасности, а также объекты, подконтрольные органам Государственного надзора, руководители и специалисты, ответственные за пожарную безопасность и т.п., кроме перечисленных выше форм противопожарной подготовки (обучение, инструктаж), проходят периодическую проверку знаний по пожарной безопасности не реже одного раза в год.

Перечень профессий рабочих, работа по которым требует прохождение проверки знаний и состав постоянно действующей экзаменационной комиссии утверждает руководитель организации.

Проведение проверки знании по пожарной безопасности оформляют протоколом (Приложение 4.6.).

- При получении неудовлетворительной оценки, повторную проверку знаний назначают не позднее одного месяца. До повторной проверки персонал к самостоятельной работе не допускается.

- Перед проверкой знаний в организации организуют занятия, лекции, семинары, консультации  по  вопросам  пожарной безопасности.

4. Противопожарная тренировка рабочих и служащих.

4.1. Противопожарные тренировки проводят в организации с рабочими, задействованными для эвакуации людей, материальных ценностей, предотвращения аварий, а также тушения возможного пожара.

4.2. Руководители объектов с массовым пребыванием людей (50 человек и более) обязаны иметь инструкцию, определяющую действие персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие должны проводиться практические тренировки всех, задействованных для эвакуации работников.

4.3. Противопожарные тренировки рабочих и служащих могут проводиться и как вид практического занятия, при обучении персонала действиям при пожаре. Это наиболее эффективная форма противопожарной подготовки.

4.4. Противопожарные тренировки проводит начальник пожарно-сторожевой охраны (добровольной пожарной дружины, инженер по охране труда и пожарной безопасности) или другое должностное лицо, на которое приказом руководителя организации возложены эти обязанности.

Для организации и проведения такого занятия составляется план-конспект (сценарий, замысел противопожарной тренировки, методическая разработка) или используется табель боевого расчета, инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению быстрой и безопасной эвакуации людей, а также план эвакуации людей в случае пожара.

Составляется и согласовывается с руководителем объекта график проведения тренировок в дневное, вечернее, ночное время, выходные и праздничные дни.

4.5. Противопожарные тренировки могут проводиться совместно с пожарной охраной города в период проведения на объекте пожарно-тактических учений. В начале таких учений отрабатываются действия администрации и персонала при возникновении пожара (до прибытия подразделений пожарной охраны). При подведении итогов учений отмечаются положительные моменты и недостатки в подготовке персонала и администрации объекта.

4.6. На противопожарных тренировках персонал должен овладеть:

-умением самостоятельно быстро и правильно ориентироваться и принимать нужное решение в условиях пожара;

- навыками предотвращения возможных аварий, повреждений строительных конструкций и оборудования, а также травм персонала во время пожара;

- организацией немедленного вызова пожарной охраны при обнаружении пожара и срабатывании установок автоматической противопожарной защиты;

-	принятием правильных решений, мер по ликвидации пожара;

- организацией спасения и эвакуацией людей и материальных ценностей;

- определение правильных методов тушения пожара на оборудовании, особенно в электроустановках;

- навыками четких и быстрых действий по возможности штатными операциями и переключения технологического оборудования для исключения развития пожара пли аварии.

Разработчик

(должностное лицо)			    подпись		        (Ф.И.О.)

«Согласовано»

Заместитель Генерального директора

"        "                    200     г

подпись		        (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.1 макету № 4

(наименование организации)

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

(Ф.И.О.)

"        "                    200     г

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА

ПРОВЕДЕНИЯ ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА

ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Тема 1. Пожарная опасность организации, объекта.

Общая оценка пожарной опасности: горючая среда, источники зажигания, условия развития пожара.

Характерные примеры пожаров на объекте, в организации и в отрасли.

Обстановка при пожаре. Причины пожаров и гибели людей.

Тема 2. Пожарная безопасность. Общие требования.

Основные положения законодательных и нормативно-правовых актов по пожарной безопасности. Обязанность и ответственность граждан и руководителей организации в области пожарной безопасности.

Организация работы по обеспечению пожарной безопасности (приказы, инструкции, положения и ответственность за их нарушение).

Противопожарный режим, установленный на объекте. Основные требования к содержанию территории, помещений, эвакуационных путей и выходов, эксплуатации электроприборов и электрооборудования.

Тема 3. Системы и средства противопожарной защиты, объекта, их работа и использование на пожаре.

Места расположения и порядок использования при возникновении пожара телефонов, кнопок ручной пожарной сигнализации, внутренних пожарных кранов, огнетушителей.

Общие понятия об имеющейся на объекте автоматической пожарной сигнализации, системах дымоудаления, оповещения о пожаре и управлении эвакуацией, установках пожаротушения. Порядок их использования на пожаре.

Аварийное и эвакуационное освещение. Знаки пожарной безопасности. Индивидуальные средства защиты органов дыхания. Пожарные спасательные системы, их использование на пожаре.

Тема 4. Действия при пожаре и сигнале «Тревога».

Обязанность каждого работника организации при обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запах гари, повышение температуры и т. п.).

Действия при пожаре членов пожарного боевого расчета согласно «Табеля пожарного боевого расчета».

Действия персонала объекта по эвакуации людей и при поступлении сигнала «Тревога», согласно плана эвакуации. Зачет. (Лица, не сдавшие зачет, к работе не допускаются).

Примечание. Успешно сдавшими зачет считаются лица, которые знают действия на случай возникновения пожара, приемы использования пожаротушения, пожарную опасность организации и инструкцию, определяющую противопожарный режим.

Разработчик программы лицо, проводящее вводный инструктаж

(должность)			    подпись		        (Ф.И.О.)

«Согласовано»

Заместитель Генерального директора

"        "                    200     г

подпись		        (Ф.И.О.)

Приложение 4.2 к макету № 4

ФОРМА ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ

ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА

Обложка

(наименование организации)

ЖУРНАЛ

регистрации вводного инструктажа по охране труда и пожарной безопасности

Начат	200	г

Окончен	200	г.

ПОСЛЕДУЮЩИЕ СТРАНИЦЫ

| Дата | Ф.И.О. инструктируемого | Год рождения | Профессия, должность инструктируемого | Наименование производственного подразделения, в которое направляется инструктируемый | Фамилия, инициалы, должность инструктирующего | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Инструктирующего | Инструктирующего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Приложение 4.3 к макету № 4

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ

ПЕРВИЧНОГО И ПОВТОРНОГО ИНСТРУКТАЖА

ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

- Пожарная опасность производственного участка, складов, лабораторий, мастерских, оборудования, помещений, материалов и веществ, используемых на данном рабочем месте.

- Требование инструкций ,пожарной безопасности, действующих для данного рабочего места, пожароопасных помещений, участков, а также при проведении пожароопасных работ.

- Меры предосторожности при пользовании газовыми и электрическими приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися (ЛВЖ) и горючими (ПК) жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием

- Противопожарный режим на рабочем месте: места для курения; порядок уборки помещений, оборудования, рабочих мест от горючих отходов, пыли; порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня; порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы.

- Основные и запасные эвакуационные пути и выходы, места их расположения и порядок содержания. Планы эвакуации при пожаре. Знаки безопасности.

- Места расположения средств связи и пожарной сигнализации (телефонов, кнопок ручной пожарной сигнализации).

Правила использования этих средств в случае пожара, порядок сообщения о пожаре по телефону.

- Места расположения и количество имеющихся на участке, в помещении средств пожаротушения (огнетушители, асбестовые полотна, внутренние пожарные краны).

Правила их использования при тушении пожара.

- Места отключение машин, оборудования, приборов, коммуникаций, электроэнергии при пожаре.

- Обязанность и действия персонала при обнаружении пожара или признаков горения, эвакуации людей, тушении пожара и сохранности материальных ценностей.

- Другие вопросы в зависимости от специфики рабочего места, пожарной опасности помещений и приводимых в них мероприятий.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Первичный инструктаж на рабочем месте по пожарной безопасности проводится сразу же после вводного инструктажа.

- Повторный инструктаж проводится с каждым работником (группой) не реже одного раза в полугодие.

- Внеплановый инструктаж проводится по мере необходимости в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.

- Инструктажи на рабочем месте завершаются проверкой знаний и навыков по действиям в случае пожара.

- Лица не прошедшие первичный инструктаж на рабочем месте к работе не допускаются.

- Все виды инструктажей по пожарной безопасности (вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый) можно проводить одновременно с инструктажем по охране труда.

Разработчик

(должностное лицо)			    подпись		        (Ф.И.О.)

«Согласовано»

Заместитель Генерального директора

"        "                    200     г

подпись		        (Ф.И.О.)

Приложение 4.4 к макету № 4

ФОРМА ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ И ИНСТРУКТАЖА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

(наименование организации)

ЖУРНАЛ

регистрации инструктажа на рабочем месте по охране труда и пожарной безопасности

цех, участок, бригада, служба, лаборатория

Начат	200	г

Окончен	200	г.

ПОСЛЕДУЮЩИЕ СТРАНИЦЫ

|  |  |  |  |  |  |  | Подпись | Стажировка на рабочем месте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Ф.И.О. инструктируемого | Год рождения | Профессия, должность инструктируемого | Вид инструктажа (первичный, на рабочем мест повторный, внеплановый, целевой) | Причина проведения внепланового инструктажа | Фамилия, инициалы, должность инструктирующего, допускающего | Инструктирующего | Инструктируемого | К-во смен (с ... по...) | Стажировку прошел (подпись рабочего) | Знания проверил, допуск к работе произвел (подпись, дата) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Приложение 4.5 к макету № 4

(наименование организации)

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

(Ф.И.О.)

"        "                    200     г

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА

обучения рабочих и служащих мерам пожарной безопасности

1. Пояснительная записка

Обучение рабочих и служащих мерам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум) является составной частью противопожарной подготовки и проводится с целью повышения общих технических знаний рабочих и служащих цехов, лабораторий, участков, мастерских с повышенной пожарной опасностью, ознакомления их с правилами пожарной безопасности, вытекающими из особенностей технологического процесса производства, а также более детального обучения работающих действиям при возникновении пожара.

Перечень цехов, участков или профессий рабочих, служащих, инженерно-технических работников, которые должны пройти обучение непосредственно в организации, также порядок и сроки проведения занятий утверждается руководителем.

Занятия по программе обучения необходимо проводить непосредственно в цехе, лаборатории, мастерской.

По окончании обучения от рабочих и служащих должны быть приняты экзамены или зачеты. При этом успешно прошедшим обучение считаются лица, которые знают действия на случай возникновения пожара и приемы использования средств пожаротушения, пожарную опасность производственных установок, агрегатов, объектовые и цеховые инструкции по пожарной безопасности.

- Примерный учебно-тематический план

| Номер темы | Название темы | Кол-во часов | Вид занятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Меры пожарной безопасности на объекте |  | Классно-грулповое |
| 2 | Меры пожарной безопасности в цехе и на рабочем месте |  | Классно-групповое |
| 3 | Вызов пожарной помощи |  | Практическое |
| 4 | Средства и системы противопожарной зашиты, порядок их использования при пожаре |  | Практическое |
| 5 | Действия при пожаре в различных ситуациях |  | Практическое |
| 6 | Зачет |  | Практическое |

3. Примерная программа обучения

Тема 1 (2 часа) Меры пожарной безопасности на объекте

Краткая характеристика производства и пожарная опасность технологического процесса. Общая оценка взрывопожароопасных свойств сырья и готовой продукции. Основные причины пожаров.

Содержание территории организации, противопожарные разрывы, подъезды, въезды, освещение, источники противопожарного водоснабжения.

Объектовые приказы и инструкции по вопросам пожарной безопасности.

Действия рабочих и служащих при обнаружении нарушений правил пожарной безопасности, инструкций и технологического процесса производства.

Порядок организации и работы объектовой добровольной пожарной дружины (охраны) и пожарно-технической комиссии. Их права и обязанности.

Тема 2 (4 часа) Меры пожарной безопасности в цехе и на рабочем месте

Характеристика пожарной опасности технологического процесса, агрегатов, установок, сырья и готовой продукции в цехе (лаборатории, мастерской). Возможные причины возникновения пожара, взрыва или аварии.

Противопожарный режим на рабочем месте. Правила, инструкции по пожарной безопасности, установленные для рабочих и служащих цеха.

Меры пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать при заступлении на работу, в процессе работы по ее окончании, с целью предупреждения пожаров.

Действия обслуживающего персонала при нарушении режима работы производственных установок, машин и аппаратов, а также при угрозе пожара, аварии или взрыва: правила выключения производственных установок и агрегатов, снятие напряжения с установок, находящихся под током, запуск систем пожаротушения, вызов аварийной помощи и т.п.

Порядок работы цехового отделения добровольной пожарной дружины (пожарного боевого расчета).

Тема 3 (1 час) Вызов пожарной помощи.

Средства связи и пожарной сигнализации, имеющиеся на объекте и в цехе, места расположения ближайших аппаратов телефонной связи, извещателей электрической пожарной сигнализации, приспособления для подачи звуковых сигналов пожарной тревоги, оповещения о пожаре. Правила использования этих средств в случае пожара, порядок сообщения о пожаре по телефону.

Тема 4 (2 часа) Средства и системы противопожарной зашиты и порядок их использования при пожаре.

Наименование, назначение и местонахождения имеющихся на объекте (в цехе) средств и систем противопожарной защиты (огнетушители, внутренние пожарные краны, ящики с песком, противопожарные ткани, стационарные установки пожаротушения, станции пожарной сигнализации и др.).

Правила использования средств и систем противопожарной защиты при пожаре.

Тема 5 (2 часа) Действия при пожаре и различных ситуациях.

Действия рабочих и служащих при обнаружении пожара или его признаков (задымления, запах гари, повышение температуры и т.п.).

Порядок сообщения о пожаре в пожарную охрану и другие аварийные службы, организация встречи пожарных частей или добровольных пожарных команд (дружин).

Отключение, при необходимости, технологического оборудования, коммуникаций, электроустановок, вентиляции. Включение систем пожаротушения и противопожарной защиты.

Эвакуации людей, материальных ценностей. Тушение пожара имеющимися на объекте средствами пожаротушения.

Действия рабочих и служащих после прибытия пожарных подразделений (оказание помощи в прокладке рукавных линий, участие в эвакуации материальных ценностей и выполнение других работ по распоряжению руководителя пожаротушения).

Разработчик

(должностное лицо)			    подпись		        (Ф.И.О.)

«Согласовано»

Заместитель Генерального директора

"        "                    200     г

подпись		        (Ф.И.О.)

85

Приложение 4.6 к макету № 4

Форма протокола заседания комиссии по проверке знаний по пожарной безопасности

(наименование организации)

ПРОТОКОЛ №

заседания комиссии по проверке знаний
по пожарной безопасности
"	"	200	г.

Комиссия в составе: Председателя

(должность, фамилия, инициалы) и членов комиссии

(должность, фамилия, инициалы)

на основании приказа №     от"	200    г.

приняла экзамен

(вид обучения или проверки знаний) и установила:

| Фамилия, Имя, Отчество | Должность, профессия | Цех, участок | Отметка о проверке знаний (сдал, не сдал) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Председатель комиссии	(инициалы, фамилия)

(подпись)

Члены комиссии:	(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

Макет № 5

(наименование организации)

ИНСТРУКЦИЯ №1

О мерах пожарной безопасности

Санкт -Петербург

200        г.

(наименование организации)

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

(Ф.И.О.)

"        "                    200     г

ИНСТРУКЦИЯ № 1 О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Общие положения.

1.1.	Настоящая инструкция устанавливает основные требования
пожарной безопасности для(наименование организации) и является обязательной для исполнения всем персоналом.

- Ответственность за пожарную безопасность служебных, производственных, складских и других помещений объекта организации возлагается на их руководителей или других должностных лиц, назначенных приказом.

- Каждый работающий на объекте (организации) проходит инструктаж о мерах пожарной безопасности в порядке, установленном приказом и «Положением о противопожарной подготовке рабочих и служащих организации (макет № 4). Он обязан знать пожарную опасность своего участка, основные требования «Правил пожарной безопасности Российской федерации», соблюдать установленный настоящей инструкцией противопожарный режим и не допускать действий, которые могут вызвать пожар.

- Работники, не прошедшие противопожарный инструктаж, к работе не допускаются.

- Лица, нарушающие требования данной инструкции, несут ответственность в установленном законом порядке.

2. Требования пожарной безопасности к прилегающим территориям и помещениям.

2.1.	На прилегающей к объекту территории ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Загромождать проезды, подъезды к зданиям, наружным дверям, а так же подступы к запасным выходам, наружным пожарным и эвакуационным лестницам, гидрантам.

- Устраивать свалки горючих отходов, мусора, тары в противопожарных разрывах между зданиями, а также на участках, прилегающих к стенам зданий, имеющих различные проемы.

2.1.3.	Разводить костры, сжигать отходы и тару.

- Во всех производственных, административных, складских и вспомогательных помещениях, на видных местах, должны быть вывешены таблички с указанием лиц, ответственных за пожарную безопасность помещений и номеров телефонов вызова пожарной
охраны.

- Эвакуация людей в случае пожара осуществляется в соответствии с планами (схемами) эвакуации и инструкцией, определяющими действия персонала, вывешенными на видных местах.

2.4.	Курение допускается в специально оборудованных местах, определенных перечнем.

- Ежедневно, по окончании работы, производить уборку рабочих мест, обесточивание электрооборудования и электросетей за исключением тех, которые по условиям технологического процесса
должны  работать  круглосуточно,   в  соответствии   с  перечнем, утвержденным для данного помещения.

- В складских помещениях при бесстеллажном способе хранения материалы должны укладываться в штабели. Напротив дверных проемов складских помещений должны оставаться свободные проходы шириной, равной ширине дверей, но не менее 1 метра.

2.7.	В зданиях и помещениях ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

2.7.1.	Хранить и применять в подвалах и цокольных этажах ЛВЖ и горючие материалы, пороха, взрывчатые вещества, баллоны с газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие взрывопожароопасные вещества и материалы.

2.7.2.	Устраивать склады горючих материалов, мастерские, а также размещать другие хозяйственные помещения в подвалах и цокольных этажах, если вход в них не изолирован от общих лестничных клеток.

- Применять и хранить материалы и вещества с неисследованными показателями их пожаровзрывоопасности или не имеющие сертификатов.

- Хранить ЛВЖ и ГЖ, огнеопасные материалы и вещества в помещениях, где производится хранение каких-либо материалов и материальных ценностей.

- Курить в местах, не отведенных для этой цели.

- Производить электрогазосварочные и другие огневые работы, лицам, не имеющими соответствующей лицензии, квалификационных удостоверений, талонов о прохождении пожарно-технического минимума и наряда-допуска, выданного руководителем структурного подразделения.

- Производить уборку помещений с применением ЛВЖ, ГЖ, а так же производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

- Загромождать проходы, коридоры, лестничные площадки, марши лестниц, лифтовые холлы и другие пути эвакуации мебелью, материалами и другими предметами, препятствующими выходу людей и эвакуации имущества, в случае возникновения пожара.

- Устраивать в лестничных клетках и коридорах кладовые, а также хранить под маршами лестниц и на их площадках вещи, мебель и другие материалы и товары.

- Запоры решеток, установленных на окнах, должны обеспечивать возможность свободного открывания изнутри.

- Закрывать наглухо запасные выходы. При наличии людей в помещении разрешается запирать двери лишь на внутренние легко открывающиеся запоры.

- Использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования мебели и других предметов.

- Проводить работы на оборудовании, установках и станках с неисправностями, могущими привести к пожару, а также при отключении контрольно-измерительных приборов и технологической автоматике, обеспечивающих контроль заданных режимов темпе
ратуры, давления и других регламентированных условиями безопасности параметров.

- Закрывать помещения без осмотра их противопожарного состояния.

- Другие требования пожарной безопасности в зависимости от функциональных особенностей организации (объекта).

3. Требования пожарной безопасности к электроустановкам

3.1.	Проектирование, монтаж и эксплуатация электроустановок и электротехнических изделий осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике.

3.2.	При эксплуатации электроустановок ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

3.2.1.	Использовать электроаппараты и приборы в условиях, не соответствующих рекомендациям (инструкциям) предприятий изготовителей, или имеющие неисправности, которые могут привести к пожару, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией.

- Пользоваться поврежденными розетками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями.

- Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать их соснятыми колпаками (рассеивателями).

- Пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками  и  другими  электронагревательными приборами,  не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара.

- Оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприемники и т.п.

- Прокладывать транзитные электропроводки и кабельные линии через складские помещения.

- Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузок и короткого замыкания.

3.2.8.Размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.

3.2.9. Эксплуатировать электронагревательные приборы при отсутствии или неисправности терморегуляторов предусмотренных инструкцией.

- Расстояние от светильников до товаров, горючих материалов, хранящихся в помещениях, должно быть не менее 0,5 м.

- Электросветильники в складских помещениях должны иметь степень защиты не ниже IP-23.

3.5.	Электрооборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться аппаратами, расположенными вне складского помещения на стене из негорючих материалов и заключаться в шкафу или нишу с приспособлением для пломбирования и закрытия на замок. 3.9. Дежурное освещение в помещениях складов, а также эксплуатация электронагревательных (газовых) приборов и установка штепсельных розеток не допускается.

- Во всех помещениях (независимо от назначения), которые закрываются дежурным персоналом, все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены (за исключением дежурного и аварийного освещения, установок противопожарной защиты, а так же установок, работающих круглосуточно по требованию технологии).

- Объемные самосветящиеся знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети, используемые на путях эвакуации (в том числе световые указатели «Эвакуационный (запасный) выход», «Дверь  эвакуационного  выхода»),   должны   постоянно находиться в исправном и включенном состоянии. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

3.9 Отверстия в местах пересечения электрических проводов и кабелей с противопожарными проводами в зданиях и сооружениях должны быть заделаны огнестойким материалом до включения электросети под напряжение.

4. Требования пожарной безопасности к содержанию первичных средств пожаротушения.

4.1. Помещения и здания обеспечиваются первичными средствами пожаротушения, в соответствии с таблицей № 1 Приложения 3 ППБ-01-03.

4.2.	Не следует использовать порошковые огнетушители для защиты оборудования, которое может выйти из строя при попадании порошка (электронно-вычислительные машины, электронное   оборудование, электрические  машины  коллекторного  типа).  Для этих целей следует применять хладоновые и углекислотные огнетушители.

4.3.	Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно превышать значений п. 14 примечаний к табл. 1 и 2 Приложения 3 ППБ-01-03.

- Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с требованиями стандартов, норм и правил, а также паспортным данным на них. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов.

- Каждый огнетушитель, установленный в помещении должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской.

- Огнетушители должны содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться (не реже одного раза в квартал), проверяться и своевременно перезаряжаться. Огнетушители, выведенные на время ремонта, испытания или перезарядки из эксплуатации
должны быть заменены резервными огнетушителями с аналогичными параметрами.

- Помещения, оборудованные установками автоматического пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 50% исходя из расчетного количества.

- Огнетушители располагают на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей

- Порошковые огнетушители ежегодно (не менее 3% от общего количества огнетушителей одной марки) проходят проверку основных эксплуатационных    параметров    на    зарядной    станции    или в специализированной организации, имеющей лицензию.

4.10.	Контроль массы заряда углекислотных огнетушителей проводится взвешиванием не реже одного раза в год.

5. Порядок действий при пожаре

5.1.	Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения, (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.)
ОБЯЗАН:

- Немедленно сообщить об этом по телефону 01 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта места возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию). Оповестить людей, находящихся в смежных и соседних помещениях, включить
систему оповещения .

- Принять посильные меры по эвакуации людей, тушению пожара, имеющимися средствами пожаротушения, и сохранности материальных ценностей.

5.2.	Должностные лица, прибывшие к месту пожара, ОБЯЗАНЫ:

- Продублировать сообщение о пожаре в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство.

- Организовать встречу пожарных подразделений и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

- Проверить включение в работу автоматических систем  противопожарной  защиты  (оповещение  людей  о  пожаре, пожаротушения, противодымной защиты).

- Удалить за пределы рабочей зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара.

5.2.5.	Немедленно организовать эвакуацию людей в соответствии с планом эвакуации.

- При тушении пожара водой, пенными огнетушителями отключить электроэнергию.

- Осуществлять общее руководство тушением пожара до прибытия пожарных подразделении.

- Обеспечивать соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара.

- Одновременно с тушением организовать защиту и эвакуацию материальных ценностей.

5.3.	По прибытии пожарного подразделения, руководитель объекта (или лицо, ею замещающее) обязан проинформировать руководителя тушения пожара об обстановке на пожаре и о принятых мерах и действиях по его устранению.

Примечание: В инструкцию № 1 могут быть включены и другие разделы. Например:

- требования пожарной безопасности к системам отопления и вентиляции;

- содержание сетей противопожарного водоснабжения; требования пожарной безопасности к технологическому оборудованию и др.

Разработчик

(должностное лицо)			    подпись		        (Ф.И.О.)

«Согласовано»

Заместитель Генерального директора

"        "                    200     г

подпись		        (Ф.И.О.)

Макет № 6

(наименование организации)

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

(Ф.И.О.)

"        "                    200     г

ТАБЕЛЬ пожарного боевого расчета по тушению пожара

| № п/п | Ответственное лицо организации | Должность по табелю пожарного боевого расчета | Обязанности при пожаре |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ответственный за пожарную безопасность | Командир пожарного боевого расчета | • Сообщает или дублирует сообщения о пожаре по телефону - адрес объекта, - место пожара; - угроза людям. - фамилия сообщившего. • Задействует систему оповещения людей о пожаре, приступает сам и привлекает других лиц к эвакуации людей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации, организует перекличку людей на эвакуационном пункте • Извещает о пожаре руководителей организации или заменяющего его работника • В зависимости от обстановки ставит задачи членам пожарного боевого расчета на эвакуацию людей и (или) тушение пожара • Организует встречу пожарных подразделений • Руководит эвакуацией людей и тушением пожара, следит за безопасностью работающих на пожаре, при необходимости отключает электросети |
| 2 | Сотрудник организации | Боец №1 | • Работает с огнетушителями и другими средствами пожаротушения. • Действует по указанию командира боевого расчета в зависимости от обстановки |
| 3 | Сотрудник организации, не занятый в эвакуации | Боец №2 | • Действует по указанию командира пожарного боевого расчета в зависимости от обстановки • Прокладывает рукавную линию от внутреннего крана и работает стволом. |
| 4 | Сотрудник организации, не занятый в эвакуации и тушении пожара | Боец №3 | • Встречает подразделения пожарной охраны, докладывает об обстановке и кратчайшим путем сопровождает их к месту пожара. |

Примечание:

При угрозе жизни людей все силы и средства должны быть направлены на их эвакуацию.

Разработчик

(должностное лицо)			    подпись		        (Ф.И.О.)

«Согласовано»

Заместитель Генерального директора

"        "                    200     г

подпись		        (Ф.И.О.)Макет №7

(наименование организации)

ПОЛОЖЕНИЕ

о пожарно-технической комиссии

Санкт -Петербург

200        г.

(наименование организации)

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

(Ф.И.О.)

"        "                    200     г

ПОЛОЖЕНИЕ

о пожарно-технической комиссии

1. Общие положения

1.1. В целях привлечения рабочих, служащих и инженерно-технических работников

(наименование организации)

к участию в проведении противопожарных профилактических мероприятий по защите объектов от пожаров создается пожарно-техническая комиссия.

1.2. Пожарно-техническая комиссия создается из работников организации. Комиссия назначается руководителем организации в составе:

- заместителя генерального директора (председатель);

- начальника пожарной охраны (дружины);

- главного энергетика;

- главного механика;

- специалиста по охране труда организации;

- других лиц по усмотрению руководителя организации.

1.3. В своей практической работе пожарно-техническая комиссия должна руководствоваться действующими нормативно- правовыми актами, приказами и инструкциями по пожарной безопасности, а также настоящим Положением.

2. Основные задачи пожарно-технической комиссии.

- Выявление пожароопасных нарушений и недочетов в технологических процессах производства, в работе агрегатов, установок, лабораторий, цехов, мастерских, на складах и т.п., которые могут привести к возникновению пожара, взрыва или аварии и разработка мероприятий, направленных на устранение этих нарушений и недочетов.

- Оказание помощи и содействия пожарной охране организации (добровольной пожарной дружине), ответственным лицам за пожарную безопасность, в организации и проведении пожарно-профилактической работы, установлении строгого противопожарного режима в производственных цехах, административных, складских и других помещениях.

2.3. Проведение проверки знаний рабочих, служащих организации, ответственных лиц за пожарную безопасность, а также массово-разъяснительной работы по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности и установленного противопожарного режима.

2.4. Организация разработки и внедрение в жизнь мероприятий, направленных на улучшение противопожарного состояния объектов.

3. Основные функции пожарно-технической комиссии.

3.1. Производить детальный осмотр всех производственных зданий, складов, участков, лабораторий и других служебных помещений организации с целью выявления пожароопасных недочетов в производственных процессах, агрегатах, помещениях, системах отопления, вентиляции, электрохозяйстве, средствах и системах противопожарной защиты объекта. Намечать пути и способы устранения выявленных недочетов и устанавливать сроки выполнения необходимых противопожарных мероприятий.

- Проводить проверку знаний рабочих, служащих, инженерно-технических работников, беседы и лекции по вопросам пожарной безопасности, противопожарные тренировки персонала организации, привлекаемой к ликвидации пожара, аварии, эвакуации людей, материальных ценностей.

- Ставить вопросы о противопожарном состоянии организации на обсуждение профсоюзных комитетов, советов директоров, производственных совещаний.

3.4. Принимать активное участие в разработке совместно с администрацией инструкций по пожарной безопасности для взрывопожароопасных цехов и участков, производственных операций, пожароопасных работ, действиям оперативного персонала при срабатывании систем противопожарной защиты, эвакуации людей, тушении пожара и др.

3.5. Проводить пожарно-технические конференции в организации с участием специалистов пожарной охраны, научно-технических работников, разрабатывать и выносить на обсуждение темы по вопросам пожарной безопасности, направленные на улучшение противопожарного состояния организации.

3.6. Проводить смотры противопожарного состояния цехов, участков, складов организации боеготовности пожарной охраны, добровольных пожарных дружин, пожарных боевых расчетов.

- Проверять выполнение предписаний, постановлений и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны.

- Проводить работу по установление причин и обстоятельств пожаров, в организации.

3.9. Разрабатывать для включения в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности. Способствовать внедрению в жизнь мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. В зависимости от местных условий руководитель организации может поручить пожарно-технической комиссии проведение и других мероприятий, связанных с обеспечением пожарной безопасности.

4. Организация работы пожарно-технической комиссии.

4.1. Распределение обязанностей между членами пожарно-технической комиссии:

- председатель ПТК руководит работой комиссии, составляет планы, осуществляет контроль за их выполнением;

- члены комиссии разрабатывают для включения в план работы противопожарные мероприятия по своему направлению, участвуют в обсуждении планов, работают под руководством председателя ПТК.

- Пожарно-техническая комиссия проводит детальный осмотр всех производственных зданий, складов, помещений, участков не реже двух раз в год (раз в квартал).

- Работа пожарно-технической комиссии осуществляется по годовому (квартальному) плану, который обсуждается на заседании ПТК и утверждается руководителем организации.

- В план работы включаются наиболее важные противопожарные мероприятия, исходя из пожарной опасности производства, задач и функций, определенных настоящим положением.

- Все противопожарные мероприятия, намеченные пожарно-технической комиссией к выполнению, оформляются актом, утверждаются руководителем организации и подлежат выполнению вустановленные сроки.

- Повседневный контроль за выполнением противопожарных мероприятий предложенных комиссией возлагается непосредственно на начальника пожарной охраны (добровольной пожарной дружины) предприятия или на лицо, его замещающее.

- Результаты заседания пожарно-технической комиссии по рассмотрению вопросов пожарной безопасности оформляется протоколом.

Пожарно-техническая комиссия не имеет права отменять или изменять мероприятия, предусмотренные предписаниями ГУМЧС России. В тех случаях, когда, по мнению комиссии, имеется необходимость изменения и отмены этих мероприятий, комиссия представляет свои предложения генеральному директору, который согласовывает этот вопрос с органами ГУ МЧС России.

Разработчик

(должностное лицо)			    подпись		        (Ф.И.О.)

«Согласовано»

Заместитель Генерального директора

"        "                    200     г

подпись		        (Ф.И.О.)

Макет № 8

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАКЕТЫ ТАБЛИЧЕК

1. Служебные и жилые помещения

| ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ |
| --- |
|  | (название помещения, территории, участка) |  |
|  | (Ф.И.О.) |  |
|  | При пожаре звонить: |  |  |

2. Производственные и складские помещения.

| КАТЕГОРИЯ ПОМЕЩЕНИЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | КЛАСС ЗОНЫ ПО ПУЭ |  |  |
| ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ |
|  | (Ф.И.О.) |  |
|  | При пожаре звонить по тел. |  |  |
|  | Или |  |  |